ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

- Введение.  Цель и задачи проекта.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса  РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки  мкр.Иртышский разработан по отношению к территории, на которой размещена  существующая застройка, и  есть свободные от застройки земли.

Архитектурно- планировочные решения проекта планировки основаны на решениях Генерального плана городского округа город Тобольск, разработанного институтом Урбанистики  (г.Санкт -Петербург) в 2007г.  с учетом  Программы «Переселение граждан  из непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Тобольск на 2008-2010годы» и современной градостроительной ситуации.

Территориальное развитие города Тобольска до настоящего времени осуществлялось по генеральному плану  1974г. и было подчинено  размещению восточной промзоны и транспортного узла в северной части города. В качестве приоритетного направления развития было выбрано северное. Селитебная зона Тобольска получала преимущественно линейное развитие вдоль Иртыша.

Многоэтажная жилая застройка размещалась на свободных территориях и частично на реконструкции в Нагорной части, на свободных территориях в пп.Иртышский, Менделеево и в районе фанерокомбината. Малоэтажное строительство предполагалось вести на свободных территориях в Левобережье, п.Иртышский, в центральной и юго-западной части Подгорного района.

Расположение г.Тобольска на реке Иртыш, крупной водной магистрали Западной Сибири, способствует значительной роли водного транспорта. Тобольский речной порт получил преимущественное развитие в период, когда г.Тобольск являлся конечным пунктом железной дороги из Тюмени. Несмотря на продление железной дороги на север Тюменской области Тобольский порт во многом сохранил свое значение как обеспечивающий поставку строительных грузов для населенных пунктов по рекам Иртыш и Обь.

Параллельно с развитием порта велось и строительство поселка речников  - п.Иртышский.

2. Современная планировочная ситуация.

2.1. Данные о природно-климатических условиях и эколого-градостроительной ситуации.

2.1.1. Природно - климатические условия территории

г.Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности. Климат города - континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень).

Климат рассматриваемого района формируется под влиянием арктических воздушных масс и сибирского антициклона. Открытость территории с севера благоприятна для вторжения холодных арктических масс воздуха со стороны Карского моря. С юга, со стороны Казахстана вторгаются теплые и сухие воздушные массы, что приводит к большой неустойчивости погоды.

Режим увлажнения осадками обусловлен, в основном, западным переносом влажных масс с Атлантики, которые поступают сюда в значительной мере трансформированными. Влияние северных морей меньше всего сказывается зимой. Весной и осенью вторжение холодных арктических воздушных масс вызывают поздние и ранние заморозки, а летом - резкие понижения температуры воздуха. При проникновении сухого континентального воздуха летом из Казахстана наблюдается ясная погода с высокими температурами. Зимой велико влияние западного отрога Сибирского антициклона, в связи с чем здесь часто отмечается ясная морозная погода и нередко с очень низкими температурами воздуха.

Как следствие, рассматриваемая территория подвержена сильному влиянию внешних воздействий и характеризуется резкими колебаниями температуры воздуха от месяца к месяцу, от сезона к сезону и даже в течение суток.

Кроме циркуляционных факторов, в формировании климата рассматриваемого района важную роль играет приход солнечной радиации, который зависит от времени года и состояния облачности. По данным актинометрической станции Сытомино, суммарная радиация при ясном небе составляет 127 ккал/см2 в год (возможный приход). Облачность снижает прямую радиацию более чем в два раза (до 38 ккал/см2) и в то же время увеличивает рассеянную в полтора раза (до 45 ккал/см2). В результате, при реальных условиях суммарная радиация в среднем за год достигает 82 ккал/см2.

В годовом ходе наиболее резкое увеличение составляющих радиационного баланса наблюдается от февраля к марту в связи с возрастающей высотой солнца, продолжительности дня и уменьшением облачности. Средние месячные значения суммарной радиации достигают максимума в июне и июле (14 ккал/см2 в месяц), а минимума - в декабре и январе (0,5-0,8 ккал/см2).

Радиационный баланс в целом за год положителен и равен 26 ккал/см2, что составляет менее 30 % от величины годовой суммарной радиации. С октября по март он отрицателен, в остальное время положителен. В июне или в июле радиационный баланс близок к 8 ккал/см2, а в декабре и январе он равен 1,0 ккал/см2 в месяц. Более 50 % радиационного тепла затрачивается на испарение с воды и почвы, остальная часть его расходуется на нагревание близлежащих слоев воздуха к земной поверхности.

Среднегодовая температура воздуха составляет 00 С. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -18,5 0 С в январе до +18,00 С в июле. Абсолютный минимум достигает -460 С, абсолютный максимум - +38,00 С. Безморозный период колеблется от 99 до 157 дней. Температурный режим определяет и глубину промерзания почвогрунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов для г.Тобольска составляет 192 см.

Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %, что определяет относительную сухость зимнего сезона. Основное количество осадков выпадает в теплый период. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее - в феврале. В летний период осадки часто выпадают в виде ливневых дождей. Запас воды в снежном покрове колеблется от 74 до 178 мм. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 178 дней.

Распределение ветра в течение года складывается в зависимости от  основных циркуляционных атмосферных факторов, приуроченных к сезонам года. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной к концу сезона направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Для рассматриваемого района не характерны ветры восточного и северо-восточного направлений.

Таблица 2.1.

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,9 |

Таблица 2.2.

Наибольшая скорость ветра

|  | Скорость ветра возможна |
| --- | --- |
| Один раз в | год (100 %) | 5 лет (20 %) | 10 лет (10 %) | 15 лет (7 %) | 20 лет (5 %) |
| Наибольшая скорость ветра, м/с | 24 | 27 | 30 | 31 | 32 |

Таблица 2.3.

Среднее число дней с сильным ветром

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 3,4 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 1,1 | 2,0 | 24,6 |

Наибольшее число дней с сильным ветром отмечается весной, 37 % от общего числа дней с сильным ветром в году и 10 % от продолжительности весеннего периода.

Годовой ход влажности соответствует ходу температуры воздуха.

Таблица 2.4.

Влажность воздуха

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абс. влаж- ность, Мб | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 4,9 | 7,3 | 11,6 | 14,5 | 13,4 | 9,5 | 5,5 | 3,0 | 1,9 | 6,4 |
| Отн. влаж- ность, % | 82 | 78 | 72 | 67 | 6 | 64 | 71 | 75 | 79 | 80 | 84 | 84 | 74 |

Таблица 2.5.

Испарение с водной поверхности, мм (испаритель ГГ4-3000)

| Характеристика | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | За сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 70 | 102 | 101 | 75 | 43 | 7 | 398 |
| Наибольшее | 100 | 117 | 124 | 94 | 53 | 10 | 435 |
| Наименьшее | 47 | 90 | 88 | 59 | 34 | 4 | 344 |

Таблица № 2.6.

Испарение с поверхности суши, мм

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 7 | 11 | 46 | 88 | 107 | 85 | 63 | 38 | 21 | 10 | 6 | 491 |

Испарение меньше осадков на 28-35 %, что дает дополнительное увлажнение территории Подгорной части города и неблагоприятно отражается на гидрогеологических условиях.

Таблица 2.7.

Исходные данные для оценки влияния климата на условия проживания населения

| Элементы климата | Значение |
| --- | --- |
| 1. Продолжительность солнечного сияния, ч/мес | 146 |
| 2. Эффективно-эквивалентная температура января, 0С | -18,5 |
| 3. Продолжительность экстремального периода (число дней со среднесуточной температурой ниже -150 С), сут | 120 |

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне IB.

2.2. Охрана окружающей среды.

2.2.1. Современное экологическое состояние территории проектируемого объекта

Данные об эколого-градостроительной ситуации отражены в  пояснительной записке к генеральному плану города, в состав которого входит и площадка  расположения проектируемого микрорайона «Иртышский». «…Для сложившегося масштаба города и его промышленной специализации Тобольск в целом характеризуется сравнительно благоприятной экологической обстановкой, что определяется значительным территориальным разрывом основной селитебной зоны и Восточной промзоны, высокой степенью развития озелененных территорий (городские леса), а также прохождением транзитной автомагистрали вне селитебных частей города.»

В качестве основных факторов, влияющих на состояние здоровья и безопасность проживания населения, учитывается следующее:

- уровень загрязнения воздуха;

- степень загрязнения вод в поверхностных и подземных водоемах;

- загрязнение почвы; а также:

- санитарно-гигиеническая эффективность зеленых насаждений;

- возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории, карстово-суффозионные процессы и пр.);

- микроклиматические особенности территории.

2.2.2. Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения.

Предприятия и объекты, являющиеся источниками неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух.

Внешние источники неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух в районе расположения объекта:

с севера к микрорайону «Иртышский» примыкает Северный промышленный район;

вдоль южной границы проходит железная дорога общей сети, от которой вдоль восточной и далее северо-восточной границ микрорайона отходят подъездные пути к территории речпорта и элеватору ОАО «Тюменьхлебопродукт»;

далее к востоку от ж/д путей располагается территория БСИ-2.

В настоящее время непосредственно на территории микрорайона Иртышский находятся как стационарные, так и передвижные (динамические) источники загрязнения атмосферного воздуха.

Стационарные:

1. Промышленные и коммунально-складские предприятия: в крайней точке юго-западной части рассматриваемой территории находятся: производственные здания ОАО «Тобольский рыбзавод», севернее, вдоль берега Иртыша - 2 нефтебазы, принадлежащие ОАО «Сибнефтепровод» и ООО «Тоболнефтепровод».

В центральной части микрорайона, около магистральных автодорог, расположены 2 АЗС (ул. Верхнефилатовская, 30 и 8 км. магистрали г. Тобольск - ж/д вокзал).

2. Встроенные газовые котельные индивидуальных жилых домов, хаотично распределены по всей застроенной части микрорайона.

3. Капитальные гаражи - в незначительном количестве расположены в южной и северной частях микрорайона, общее количество машиномест -  565.

Для всех объектов, перечисленных в пп.1 и 3,  установлены санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативными значениями, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в ред. от 01.03.08г), смотри лист ГП - 2 «План современного использования территории».

Передвижные источники загрязнения воздуха: представлены двигателями внутреннего сгорания автотранспорта. По внутренним магистралям микрорайона перемещаются в основном личный автотранспорт жителей микрорайона (легковые автомобили), автотранспорт коммунальных служб и иных предприятий (легковые и грузовые автомобили). По южной части микрорайона проходит автомагистраль городского значения г. Тобольск - ж/д. вокзал (грузопассажирский и легковой автотранспорт).

Основные вещества, загрязняющие атмосферный воздух в районе расположения проектируемого объекта, представлены в таблице 2.8

Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации

Таблица 2.8.

| № | Наименование вещества | Код вещества | ПДК мр или ОБУВ мг/м³ | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Азота диоксид (IV) | 301 | 0.2 | 3 |
| 2 | Оксид азота (II) | 304 | 0.4 | 3 |
| 3 | Серы диоксид | 330 | 0.5 | 3 |
| 4 | Углерода оксид | 337 | 5.0 | 4 |
| 5 | Сажа | 328 | 0.15 | 3 |
| 6 | Бенз/а/пирен | 703 | 0.000001 | 1 |
| 7 | Бензин | 2704 | 5.0 | 4 |
| 8 | Керосин | 2732 | 1.2 | - |

Согласно справке, выданной ГУ «Объединенная гидрометеорологическая станция Тобольск» (Приложение № 9) фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере в районе площадки строительства составляют:

Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере

Таблица 2.9

| Код вещества | Класс опасности | Примесь | ПДКм.р. | Значение фоновых концентраций, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Скорость ветра, м/с |
|  |  |  |  | 0-2 | 3-7 |
|  |  |  |  | Направление ветра |
|  |  |  |  | Любое | С | В | Ю | З |
| 2902 | 3 | Взвешенные вещества | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0330 | 3 | Диоксид серы | 0.5 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0337 | 4 | Оксид углерода | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 0301 | 3 | Диоксид азота | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 0304 | 3 | Оксид азота | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Данные измерений показывают, что район размещения проектируемого объекта характеризуется низким фоновым уровнем содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, несмотря на наличие значительного числа внутренних и внешних источников загрязнения атмосферы. Столь благоприятные условия создаются за счет:

- развитого озеленения жилой территории, больших пространств между застроенными землями, занятых древесной и, в основном, кустарниковой растительностью, густо заросшей высокой травой;

- озелененных санитарно-защитных зон предприятий и промзон, достаточного удаления их от жилой застройки;

- благоустройства территорий (этими тремя факторами определяется низкое содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе);

- значительного удаления микрорайона от центральной части города и в особенности от Восточной промзоны (где расположены основные предприятия - загрязнители воздуха по наиболее опасным веществам: комбинат «Тобольск-Нефтехим», Тобольская ТЭЦ, Тобольское эксплуатационное подразделение Тюменских тепловых сетей и т. д.);

- активного выноса загрязняющих веществ из воздушного бассейна проектируемого микрорайона и прилежащих к ней промзон благодаря направлению господствующих ветров (зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной к концу сезона направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений), приносящих взамен загрязненного относительно чистый воздух со стороны пригородов и чистый - со стороны реки Иртыш.

Перспективы развития

В дальнейшем, в связи с планируемым увеличением объемов жилой застройки и, соответственно, численности населения микрорайона ожидается, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха будут вносить динамические источники загрязнения - личный автотранспорт жителей микрорайона и автомобили коммунальных служб.

Увеличения числа промышленных предприятий и их мощностей не предусматривается. В дальнейшем, согласно генеральному плану г. Тобольска, разработанным институтом Урбанистики (Санкт-Петербург) в 2005г., будет производится постепенный перенос промышленных предприятий с селитебных территорий в промышленные зоны.

Количество стационарных источников загрязнения атмосферы увеличится незначительно, в основном за счет маломощных встроенных газовых котельных индивидуальных жилых домов (районы малоэтажной застройки) и 2 многоуровневых парковок на 160 м-мест. Их воздействие на окружающую среду  будет частично компенсировано за счет переноса капитальных гаражей, предлагаемого проектом.

Заметного повышения загрязнения атмосферного воздуха на территории микрорайона не ожидается благодаря равномерному распределению:

- транспортных потоков по сети внутрирайонных автомагистралей;

- стационарных загрязнителей воздуха - по территории микрорайона,

что предупреждает появление зон с повышенной концентрацией загрязняющих веществ. Также проектом предусматривается дальнейшее развитие комплекса мероприятий по озеленению и благоустройству территории микрорайона, санитарно-защитных зон и т. д., снижающих уровень вредных воздействий на среду обитания и здоровье человека.

Для приблизительной оценки уровня загрязнения воздушного бассейна района расположения микрорайона Иртышский взят проект-аналог «Проект застройки микрорайона Иртышский, г. Тобольск» шифр 557/03.08, который включен в настоящий проект планировки и по принятым в нем архитектурно-планировочным решениям полностью соответствует общей концепции застройки всего микрорайона.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показывают, что при максимально возможном выбросе всех источников загрязнения атмосферы концентрации загрязняющих веществ в приземном слое будут иметь следующие значения (с учетом фоновых концентраций ЗВ в атмосфере):

Приземные концентрации ЗВ на территории проектируемого объекта

Таблица 2.10.

| № | Наименование вещества | Код вещества | ПДК мр или ОБУВ мг/м³ | Класс опасности (ОБУВ) | Расчетные максимальные концентрации в долях ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В населенном пункте (территория микрорайона) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Азота диоксид (IV) | 301 | 0.2 | 3 | 0.84 |
| 2 | Оксид азота (II) | 304 | 0.4 | 3 | 0.09 |
| 3 | Серы диоксид | 330 | 0.5 | 3 | 0.08 |
| 4 | Углерода оксид | 337 | 5 | 4 | 0.92 |
| 5 | Бензин | 2704 | 5 | 4 | 0.07 |
| 6 | Керосин | 2732 | 1.2 | - | 0.08 |
| 7 | Сажа | 328 | 0.15 | 3 | 0.04 |
| 8 | Бенз/а/пирен (3, 4 Бензпирен) | 703 | 0.000001 | 1 | 0.00 |
| 9 | Группа суммации (азота диоксид, серы диоксид) | 6009 | 1.6 | - | 0.57 |

Из таблицы 2.10 видно, что уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории объекта не превышает предельных значений, установленных санитарно-гигиеническими требованиями.

2.2.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.

Поверхностные воды:

Площадка размещения проектируемого объекта граничит со следующими поверхностными водными объектами - р. Иртыш и р. Сузгунка.

1. река Иртыш: качество воды р.Иртыш формируется за пределами города и зависит от природных факторов, характера и интенсивности хозяйственной деятельности на ее водосборе на территории республики Казахстан и Тюменской области, а также периодических аварийных сбросов с очистных сооружений г.Омска. В р. Тобол уровень загрязнений очень высок из-за сброса стоков машиностроительным и металлургическим комбинатами Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

В устье реки Тобол и в р.Иртыш выше городской черты качество воды характеризуется IV и V категориями (грязная и очень грязная). Уже в фоновом створе состав воды реки не соответствует требованиям, предъявляемым к источникам хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного значения - отмечается превышение нормативных показателей по фенолам, нефтепродуктам, ХПК, железу, меди, марганцу, свинцу.

Основную антропогенную нагрузку в пределах Тюменской области р.Иртыш испытывает в черте г.Тобольска. В границах водоохранных зон р.Иртыш и ее притоков, а также территорий, прилегающих к ним, расположены различные предприятия и селитебная застройка, в основном - неканализованная.

Микрорайон Иртышский граничит с рекой Иртыш на всем протяжении своей западной границы.

В соответствии с ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», Водного кодекса РФ (принятый Государственной Думой 12 апреля 2006 г.) минимальные размеры водоохранной зоны с входящей в нее прибрежной полосой р. Иртыш приняты 200м.

2. р. Сузгунка: протекает по центральной части микрорайона, мелководна, заилена. Берега заросли осокой и кустарником, захламлены. Сведения об уровне загрязненности отсутствуют.

В соответствии с ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», Водного кодекса РФ (принятый Государственной Думой 12 апреля 2006 г.) минимальные размеры водоохранной зоны с входящей в нее прибрежной полосой р. Сузгунка составляют 10м.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и иных поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и других видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов растительного и животного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов. В пределах водоохранных зон запрещено:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, мест складирования и захоронения промышленных отходов, бытовых накопителей сточных вод;

- складирование мусора;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение строительных и других видов работ без соответствующего согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда МПР России.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов.

Прибрежная полоса должна быть занята древесно-кустарниковой растительностью или залужена.

Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос является одним из наиболее действенных мероприятий по охране вод от загрязнения, засорения и истощения.

Поверхностный сток:   отвод поверхностного стока в проекте намечается осуществить с помощью решений вертикальной планировки и развитой системы водостоков.

В проекте применяются  улицы и проезды с канавами  с одной или с двух сторон проезжей части улицы, которые служат для поверхностного водоотвода. Принятые проектные отметки обеспечивают отвод дождевых и талых вод по канавам проездов в пониженные места рельефа.

Большая часть стока дождевых и талых вод на озелененной территории естественным путем переходит встественным путем сть стока  подземный за счет благоприятных условий для инфильтрации, с дальнейшей разгрузкой в р. Сузгунка и искусственный водоем.

Водоснабжение и отведение :

Водоснабжение микрорайона Иртышский осуществляется от городской водопроводной сети. Протяженность сетей водоснабжения составляет 21,0 км. Для водоснабжения речпорта используется подземный источник (2 скважины – одна рабочая и одна резервная). Из скважин вода подается насосами I подъема на установку по обезжелезиванию и далее через резервуары чистой воды насосной станцией II подъема поступает к потребителям.

Сеть водопровода по микрорайону предусмотрена кольцевой.

Расчет водопотребления по микрорайону Иртышский произведен на основании СНиП 2.04.02-84*. (см.раздел 3.4.1. Водоснабжение и канализация).

Бытовые сточные воды от проектируемой жилой застройки поступают в самотечную сеть канализации, далее при помощи промежуточных канализационных насосных станций (предусмотренных для  уменьшения заложения трубопроводов и перехода трубопроводов через водные преграды) перекачиваются в существующую канализационную станцию № 11.

Напорные трубопроводы предусмотрены из полиэтиленовых технических труб ПЭ80 SDR 13.6 ГОСТ 18599-2001.

Перед сбросом в самотечную сеть на напорных трубопроводах установлены колодцы для гашения напора.

Расчет водоотведения произведен в соответствии со СНиП 2.04.03-85 (см.раздел 3.4.1. Водоснабжение и канализация).

Проектом «Генеральный план городского округа Тобольск», разработанного Институтом Урбанистики по заданию Администрации города Тобольска на основании контракта № 258 от 01.06.06 г., предполагается реконструкция и модернизация городских БОС (месторасположение остается прежним) с увеличением производительности с 17000 м3/сут до 34000 м3/сут с расширением существующей площадки. За счет реконструкции уменьшится доля сточных вод, поступающих на очистные сооружения предприятия «Тобольск-Нефтехим», что позволит снизить себестоимость очистки стоков.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В период эксплуатации проектируемого объекта негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод в районе его расположения может оказываться в результате загрязнения загрязненными стоками со стоянок автотранспорта, отходами потребления.

В целях предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод во время эксплуатации объекта предусмотрены  следующие мероприятия:

- создание условий для естественного перевода части поверхностного стока в подземный путем организации озеленения;

- обустройство эффективной системы поверхностного водоотвода с помощью развитой системы водостоков и вертикальной планировки участка;

- оборудованы специально обустроенные  площадки для сбора бытовых отходов;

- сбор, удаление и утилизация отходов осуществляется своевременно, не допуская накопления отходов на территории объекта;

- осуществляется уборка территории объекта от снега и мусора для предупреждения образования загрязненного стока.

При прокладке инженерных сетей обязательно выполнение общестроительных норм, в т. ч.:

- тщательное выполнение работ при строительстве водонесущих коммуникаций;

- обязательно выполняется антикоррозионная защита закладных деталей и других открытых стальных и алюминиевых конструкций;

- тщательная изоляция стыков труб, проведение гидроиспытаний трубопроводов.

2.2.4. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.

Расположение и характеристика земель.

Площадь проектируемого участка составляет 422,1 га.

Проектируемый участок под размещение объектов капитального строительства расположен в подгорной северной части города Тобольска в зонах усадебной застройки и капитальной многоквартирной застройки на территории мрк.Иртышский.

Микрорайон Иртышский пространственно ограничен с севера «Северным» промышленным районом, с юга – железнодорожными путями, с востока – территорией БСИ-2,  с запада – берегом реки Иртыш.

В границах проектируемой территории расположены бывшие деревни Верхнефилатово, Волгина, Савина, застроенные 1-2 этажными домами усадебного типа. Дома не имеют внутреннего водопровода, канализации, теплоснабжения. Вдоль ул.Верхнефилатовская размещаются 3-х этажные жилые дома в кирпичном исполнении с необходимыми инженерными коммуникациями.

В северной части микрорайона расположена территория малоэтажной жилой застройки (3-5 этажей). На данной территории расположена школа, детский сад, больничный комплекс и другие объекты соц.культ.быта.

Территория микрорайона застроена хаотично, объекты культурно-бытового назначения имеются в недостаточном количестве.

В гидрологическом отношении территория характеризуется наличием высоких грунтовых вод. В пределах проектируемой территории имеют место заболачивание и затопление паводками р.Иртыш.

Воздействие объекта на территорию, условия землепользования.

В период эксплуатации проектируемого микрорайона возможное воздействие на земельные ресурсы будет оказываться в виде загрязнения почвы бытовыми отходами, образующимися в результате жизнедеятельности населения и поверхностными стоками с открытых автостоянок и твердых покрытий проездов.

Сведения о планировке и благоустройстве земельного участка.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на территории кварталов  выполнена посадка деревьев и кустарника, устройство газонов, цветников.

Озеленение жилого микрорайона является сложной системой, включающей:

- участки озеленения общего пользования (парки, скверы);

- участки озеленения ограниченного пользования (придомовые, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны).

Зеленые насаждения являются органичной частью городской планировочной структуры и выполняют в нем следующие важные функции:

1. Санитарно-гигиенические:

а) очищение городского воздуха от пыли и газов. Защитные придорожные полосы из пылезадерживающих пород деревьев в облиственном состоянии являются активным средством снижения содержания пыли и газов в атмосферном воздухе;

б) ветрозащитное действие. Зеленые насаждения защищают городскую застройку от неблагоприятных ветров. Ветрозащитное влияние зеленых насаждений зависит от ширины лесной полосы или лесного массива, от направленности лесной полосы к ветровому потоку, плотности посадок и ажурности крон, ширины разрыва между лесной полосой и проездами (проходами) и строениями;

в) фитонцидное действие;

г) теплорегулирующий фактор;

д) влияние на влажность воздуха.;

е) шумозащита. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на участке шириной в 30-40 м могут снижать уровни шума на 17-23 дБА, а небольшие скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями на 4-7 дБА. Наличие травяного покрова также способствует снижению уровня шума.

2. Декоративно-планировочное значение.

3. Рекреационная функция. Система внутримикрорайонного отдыха рассчитана непосредственно на жителей квартала, групп жилых домов. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Участками озеленения специального назначения на территории проектируемого микрорайона являются защитные полосы зеленых насаждений вдоль границ территории микрорайона, граничащих с железнодорожными путями (от северной до юго -восточной).

Из условий защиты от шума, пыли и газов рекомендуются следующие породы деревьев: берёза бородавчатая, липа мелколистная, рябина обыкновенная, яблоня сибирская; кустарников: акация жёлтая,  сирень привитая.

На свободных спланированных участках устраивается газон по слою растительной земли толщиной 0,15 см с засевом многолетних трав.

Для засева должны быть применены различной сложности травосмеси из широколистных и корневидных злаковых трав повышенной морозостойкости с разнообразными типами кущения, с сильными побегами и способностью образовывать плотную дернину (овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный, полевица побегоносная и др.). Норма высева семян на 1 кв.м засеваемой площади должна быть не менее: мятлика лугового - 5 г, овсяницы красной - 15 г, райграса пастбищного и овсяницы луговой - 10 г, костра безостого - 10 г, полевицы белой - 1,5 г, тимофеевки луговой - 3 г, клевера белого - 3 г (красного - 5 г).

Земли с ограничениями на ведение хозяйственной деятельности.

При размещении объектов строительства особое внимание должно быть уделено сохранности земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения.

На территории расположения проектируемого объекта присутствуют земли природоохранного назначения (скверы, лесопарковая зона общей площадью 45.5 га).

Имеется зона специального назначения: недействующее кладбище.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

Для предотвращения загрязнения почв, а также максимального сохранения существующей растительности проектом предусмотрены следующие меры:

- введен запрет на сжигание отходов  и их захоронение на площадке или на несанкционированных свалках;

- максимально сохраняется существующее озеленение;

- проводятся полномасштабные работы по благоустройству территории объекта;

- для предупреждения образования неорганизованных водотоков от талых и ливневых вод и подтопления предусмотрена вертикальная планировка проектируемых кварталов с устройством организованного сброса поверхностных вод в специально отведенные места;

- движение автотранспорта и людей осуществляется только по специально отведенным для этих целей местам;

- проводится своевременная уборка тротуаров, дворов, проездов микрорайона;

- обеспечивается сбор и складирование отходов в специальные контейнеры на обустроенных для этих целей площадках;

- своевременный вывоз отходов на городской полигон ТБО спецтранспортом.

2.2.5. Охрана окружающей среды при складировании отходов и их размещении.

Расчет нормативного образования отходов на предприятии во время его строительства и эксплуатации.

Характеристика предприятия как источника образования отходов

Смет с территории.

Площадь твердых покрытий благоустраиваемого участка по проектируемому микрорайону (лист ГП – 4) составляет 408600.0 м2 .

Норма уличного смета с 1 м2 подлежащей уборке территории, согласно «Норм накопления твёрдых бытовых отходов» составляет:

5 кг (0,0056 м3) в год

408600.0  х 0.0056 м3= 2288.16 м3/год или  6.27 м3/сут.

408600.0  х 5.0 кг = 2043.0 т/год  или  5.6 т/сут.

Твердые  бытовые отходы.

Объем образующихся твёрдых бытовых отходов определяется согласно таблицы удельных показателей образования твёрдых бытовых отходов (“Региональные нормативы градостроительного проектирования Тюменской области «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов»). и  составляет:

«общее количество по городу с учетом общественных зданий» -  1.5 м3 (300 кг) на одного человека в год;

Расчетное количество жителей  –  12718 чел.

12718 х 1.5 = 19077 м3/год или 52.27 м3/сут.

12718 х 300 = 3815.4 т/год или 10.45 т/сут.

Всего образующихся отходов - 21365.16 м3/год (5858.4 т/год) или 58.54 м3/сут (16.05 т/сут)

В результате эксплуатации проектируемого микрорайона образуется:

5858.4 т отходов  IV  класса опасности.

Для сбора твердых бытовых отходов, образующихся при эксплуатации предприятия и уборки прилегающей к нему территории, используются металлические контейнеры, размещенные на территории хоз. зоны на площадках с водонепроницаемым асфальтовым покрытием, с учетом необходимого санитарного разрыва от жилых зданий. Вывоз отходов производится специально оборудованным автотранспортом коммунальных служб на городской полигон ТБО. Вывоз отходов производится с  периодичностью, не допускающей переполнения мест временного хранения отходов.

Оценка воздействия отходов на окружающую природную среду.

Отрицательное воздействие на окружающую природную среду на территории расположения объекта и прилегающих к ней землях, возникающее при складировании, транспортировке и размещении отходов, проявляется в виде образования загрязненного поверхностного стока с площадок для сбора и накопления отходов и неубираемых территорий, загрязнения почв и атмосферного воздуха, вызванного как механическим разнесением мелких частиц отходов в воздухе, так и образованием выбросов вредных веществ, возникающих при разложении отхода или его вступлении в реакцию с другими веществами в окружающей среде.

Воздействие отходов на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

Отрицательное воздействие на окружающую природную среду на площадке расположения объекта и прилегающей к ней территории, возникающее при складировании, транспортировке и размещении отходов, образующихся при эксплуатации объекта, снижено до минимального уровня, не оказывающего негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву и здоровье человека. Это достигнуто за счет запроектированных мероприятий, отвечающих требованиям экологического законодательства и санитарных норм:

- для сбора отходов используются специальные контейнеры с крышками, расположенные на площадках с водонепроницаемым покрытием, что  исключает потери отходов и воздействие на них факторов внешней среды;

- оборудование мест временного хранения (накопления) отходов проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, наличием свободных площадей для их временного хранения с соблюдением условий беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты размещения;

- запрещено сжигание отходов  и их захоронение на площадке или на несанкционированных свалках;

- сбор отходов, передаваемых другим предприятиям для дальнейшей переработки, производится раздельно;

- устанавливается строгий контроль за своевременным вывозом отходов;

- проводится регулярная уборка территории;

- для вывоза отходов используется только специальный транспорт позволяющий избежать их потери и исключая, таким образом, загрязнение почв и воздуха.

Перечисленные меры позволяют исключить рассыпание отходов и их разнос ветром по территории предприятия, разложение и образование загрязненного поверхностного стока от ТБО.

2.2.5.  Охрана растительного и животного мира.

Участок размещения проектируемого микрорайона и возможная зона его воздействия  на окружающую природную среду расположены на землях городской застройки,.  Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

- максимально сохраняется и впоследствии дополняется существующее озеленение;

- запрещается движение пешеходов и транспорта за пределами тротуаров, автодорог и имеющихся подъездных путей.

2.3.Существующее использование территории.

Планировочная структура города такова, что основная городская застройка расположена на правом берегу р. Иртыш на двух террасах (перепад высот между которыми составляет более 50 м) и естественным образом делится на Подгорную и Нагорную части, с севера к Нагорной части примыкает район поселка Иртышский.

Проектируемая территория расположена в северо-западной части города Тобольска в зонах усадебной застройки и капитальной многоквартирной застройки.

В границы проектируемой территории вошли бывшие деревни Верхнефилатово, Волгина, Савина и поселок Иртышский. Проектом Генерального плана г.Тобольска и Тобольского района 2007 г.  эти поселения и прилегающая к ним свободная от застройки территории объединены в микрорайон Иртышский.

Микрорайон «Иртышский» пространственно граничит:

с севера -  «Северным» промышленным районом;

с юга – железнодорожной веткой Тюмень-Сургут;

с востока – территорией БСИ-2;

с запада – низким берегом реки Иртыш.

Основным фактором, определяющим планировочную структуру района, является река Иртыш. В проектируемом районе исторически сложилось расположение деревень Савина, Волгина и Верхнефилатово  на берегу р.Иртыш.

Из наиболее опасных инженерно-геологических процессов при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на территории мкр. Иртышский является  подтопляемость территории.

Наивысшая  абсолютная отметка  максимального уровня 1941г. р. Иртыш  составляет 44.91м. Наивысшая средняя абсолютная отметка максимального уровня за последние 10 лет р. Иртыш – 42.90м.

В данном случае, автодорога г.Тобольск – п. Иртышский является дамбой  обвалования со стороны р. Иртыш, сдерживающей от затопления прилегающие территории.

«Малым водотоком» в районе является р.Сузгунка, по берегам которой также расположена жилая застройка.