| Взадмен. инв.№ |  |
| --- | --- |
| Подпися и дата |  |
| Инв.№ подп. |  |

1. Проектируемые красные линии и их параметры

Существующая красная линия установлена по границам проектируемого микрорайона. При разработке проекта планировки существующая красная линия отменяется.

Проект планировки предусматривает застройку индивидуальными жилыми домами с прямоугольной сеткой улиц. Проектируемые красные линии установлены по периметру жилых кварталов. Сетка улиц и дорог внутри микрорайона представлена улицами в жилой застройке главными и второстепенными, в связи с этим коридоры красных линий заложены от 20-22 м, что соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89*.

2. Параметры проектируемой застройки

В соответствии с генеральным планом г. Тобольска, разработанным ин-том Урбанистики (г. Санкт-Петербург) в 2005 г., проектируемый участок является территорией индивидуальной жилой застройки с включением общественно-деловой зоны вдоль проспекта Дзираева. В основе архитектурно-планировочного решения лежит создание комфортной и гармоничной среды. Проектом предполагается строительство индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. Кроме того, жилые дома вдоль магистрали районного значения М3 предусмотрены под единого застройщика, с целью единообразия архитектурного решения застройки вдоль магистрали.

  - Кроме того, запроектированы:

- общеобразовательная школа, рассчитанная обеспечивать учебными местами не только жителей 16-го микрорайона, но и жителей 19-го микрорайона;

- детский сад – ясли, так же с учетом освоения 19 микрорайона;

- объекты соц. культ. быта (отделение сбербанка, связи, управление жилищно-коммунального хозяйства, поликлиника, магазин, аптека);

- сформирована общественно-деловая застройка вдоль пр. Дзираева, с учетом общегородской значимости проектируемых объектов (торгово-развлекательный, административный, торгово-бытовой центры).

Центром композиции 16-го микрорайона является парково-прогулочная зона с площадками, предназначенными для отдыха населения данного микрорайона. В результате проектирования жилая застройка обеспечена объектами социальной инфраструктуры и рекреационными зонами, что позволяет сказать о гармоничности предлагаемого планировочного решения.

Расчетное количество проживающих составило 675 человек. Исходя из количества проживающих, на территории микрорайона необходимо предусмотреть:

1.  Детские дошкольные учреждения

При норме 100 мест на 1000 чел. и уровне процентной обеспеченности 85 % (СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») необходимо предусмотреть 58  мест на микрорайон.

На территории микрорайона предусмотрено строительство детского сада вместимостью 140 мест с учетом обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях территории 11, 19, 18 микрорайонов, находящихся в радиусе пешеходной доступности.

2. Общеобразовательные школы

По данным пояснительной записки генерального плана г. Тобольска, разработанным ин-том Урбанистики (г. Санкт-Петербург) в 2005 г., количество учащихся на расчетный срок составит 145 человек на 1000 жителей. Следовательно, необходимо предусмотреть 98 мест на микрорайон.

Проектом планировки предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 300 мест в связи с отсутствием общеобразовательных школ на прилегающих территориях (11, 19, 18 микрорайоны).

3. Поликлиники

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» на территории микрорайона необходимо предусмотреть поликлинику на 40 посещений в смену (с учетом окружающих микрорайонов 18, 19, 11) площадью около 5000 м².

4. Аптеки

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» на территории микрорайона необходимо предусмотреть аптеку площадью 50 м² (с учетом окружающих микрорайонов 18, 19, 11).

5. Предприятия повседневной торговли

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» на территории микрорайона необходимо предусмотреть:

- продовольственные магазины  108,0 м² торговой площади;

- непродовольственные магазины:  54,0 м² торговой площади.

6. Предприятия бытового обслуживания населения

8 рабочих  мест, площадь 1500 м²  (СП 30-102-99).

7. Отделения связи

1500 м² (СП 30-102-99).

8. Отделения и филиалы сберегательного банка

1500 м² (СП 30-102-99).

9. Опорный пункт охраны порядка

1 объект (СП 30-102-99).

10. Центр административного самоуправления

1 объект (СП 30-102-99).

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания в проектируемом микрорайоне размещены с учетом отсутствия социальной инфраструктуры в смежным микрорайонах. Показатели по нормативной площади объектов обслуживания завышены с целью обеспечения комфортности и нормативной доступности к данным объектам жителей не только проектируемого микрорайона, но и других микрорайонов города.

3. Проектные решения объектов транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура микрорайона базируется на решениях генерального плана г. Тобольска, разработанного  ин-том Урбанистики (г. Санкт-Петербург) в 2005 г. Структура транспортных связей внутри микрорайона прямоугольная, сформирована улицами в жилой застройке основными и второстепенными.

На территории микрорайона предусмотрены стоянки для временного хранения автомобилей рядом с общественными зданиями и сооружениями. Общая  вместимость -  274 машино-места.

Движение общественного транспорта внутри микрорайона не  предусматривается. Остановочные комплексы размещены на проспекте Дзираева и магистралях районного значения М3 и М8 из расчета пешеходной доступности 500-600 м.

4. Проектные решения инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения

Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Данный раздел проекта «Разработка проекта планировки территории               16 микрорайона г. Тобольска» выполнен на основании градостроительного задания на разработку проекта планировки территории 16 микрорайона г. Тобольска, чертежей генплана, технических условий на подключение к сетям водоснабжения и канализации № 09-284 от 02.11.2009г. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и  СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Источником водопотребления 16 микрорайона являются существующие и проектируемые  городские сети водопровода.

Проектируемые сети подключаются к проектируемому (проект 46/2-т/09-НВ) Соколовскому водоводу №2. Как временный вариант, к действующему водоводу Ø500 по Ш-1.

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода, проходящего по застроенной территории, расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельной прокладке принимаются согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принимаются в соответствии с требованиями СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Санитарная  охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02  ширина санитарно – защитной полосы водопровода и возможность ее организации составляет 10 м.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водопровода:

- в пределах санитарно–защитной полосы водопровода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.); на участках водопровода граничащих с указанными загрязнителями следует использовать полиэтиленовые трубы;

- не допускается прокладка водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

После окончания строительства трубопроводы подлежат  дезинфекции  хлорированием. При концентрации активного хлора 75-100 г/м3 продолжительностью контакта хлорной воды в трубопроводе 5 - 6 ч или при концентрации 40-50 г/м3 не менее 24 ч с последующей промывкой чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промытой воде не снизится до 0,3-0,5 мг/литр.

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры.

Проект планировки сетей водопровода объекта «Разработка проекта планировки территории 16 микрорайона г.Тобольска» разработан в соответствии с заданием на проектирование и на основании действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и  СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Параметры водопроводной воды по ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая.

Общие требования к организации и методам контроля качества».

Согласно заданию на проектирование  и технических условий проектом предусматривается  строительство сетей хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода.

В соответствии с техническими условиями в плановом отношении проектируемые  сети водопровода подключаются к проектируемому Соколовскому водоводу №2 (смотри листы  планов части НВК).

Внутриквартальный  водопровод микрорайона №16 выполнен кольцевым. Трубопроводы прокладываются в пределах поперечных профилей улиц и дорог в разделительных полосах. Ширина проезжей части улицы 6 м, водопровод прокладывается по одной из сторон улицы. При разработке рабочего проекта на сети будут предусмотрены ж/б колодцы с запорной арматурой и пожарные гидранты.           Фасонные части в колодцах необходимо выполнить из стали толщиной не менее 8 мм по ГОСТ17375-2001, ГОСТ17376-2001, ГОСТ17378-2001.

Сведения о расчетном расходе воды.

Расчетный расходы воды -  291,6 м3/час.

Расход воды на наружное пожаротушение в соответствии со СНиП2.04.02-84* принимается 15 л/с.

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения.

Гарантированный напор в точке подключения – 35 кг/см2.

Расчетный требуемый напор  в сети 22 кг/см2.

Нормы водопотребления и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*.

Сведения о материалах  труб.

Проектируемые сети водопровода выполняются из напорных полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR 13.6 Р=10 атм - 225х10.8, 110х8.1 и 63х4.7 питьевых по ГОСТ 18599-2001.

Рабочим проектом будет предусмотрено  устройство пожарных гидрантов.

Строительство внеплощадочных сетей водопровода,  проходящих по застроенной  территории, пересекающих автодорогу Ш-1 и  существующие инженерные коммуникации, рекомендуется выполнять установкой горизонтального направленного бурения Navigator.

Строительство внутриплощадочных сетей водопровода рекомендуется выполнять открытым способом.

Соединение трубопроводов из полиэтиленовых труб выполняется при помощи сварки контактным нагревом, соединение с арматурой – фланцевое.

При пересечении автодорог с твердым покрытием трубопроводы проложить в стальных футлярах. Для защиты от коррозии  выполнить антикоррозийное покрытие стальных труб футляра по типу «весьма усиленное».

В рабочем проекте  принять круглые колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 901-09-11.84 альбом II.

Сведения о качестве воды.

Качество воды, подаваемой потребителям, должно соответствовать      ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяют ее составом и свойствами при поступлении в водопроводную сеть; в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Перечень мероприятий по учету водоснабжения.

Для учета расходуемой воды на вводах в жилые дома владельцами устанавливаются водомерные узлы. Водомеры предъявляются к сдаче установленным порядком в МУП «ТВК».

Основные  показатели:

Расчетный расход воды – 530,85 м3/сут; 291,6 м3/час; 178,12 л/с.

Расчетный расход стоков – 530,85 м3/сут; 291,6 м3/час; 464,12 л/с.

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения

| № по ГП | Наименование | Этажность | Количество квартир | Потребный напор, м. в ст. | Расчетный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Водопотреб-ление м3/час | Хоз-бытовые стоки м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | школа |  |  |  | 22,8 | 22,8 |
| 2 | Детский сад-ясли |  |  |  | 3,31 | 3,31 |
| 3 | Сберегательный банк |  |  |  | 1,08 | 1,08 |
| 4 | Отделение связи |  |  |  | 1,15 | 1,15 |
| 5 | Поликлиника |  |  |  | 2,24 | 2,24 |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания населения |  |  |  | 13,4 | 13,4 |
| 7 | Аптека |  |  |  | 0,23 | 0,23 |
| 8 | Магазин |  |  |  | 0,85 | 0,85 |
| 9 | Торговый комплекс |  |  |  | 4,6 | 4,6 |
| 10 | Торгово-развлекательный комплекс |  |  |  | 11,47 | 11,47 |
| 11 | Офисное здание |  |  |  | 3,28 | 3,28 |
| 12 | Блокированные дома |  |  |  | 17,94 | 17,94 |
| 13 | Коттеджи 199 домов |  |  |  | 209,25 | 209,25 |

Система водоотведения

Сведения о существующих и проектируемых системах водоотведения.

Сброс стоков производится в  существующие  городские сети канализации в соответствии с техническими условиями на водоснабжение и канализацию № 09-284 от 02.11.2009г., выданные МУП «ТВК».

Проектируемые сети подключаются к городскому коллектору Ø 1200 по магистрали М-3, с подключением в колодце КК-5.

Проект планировки сетей канализации объекта «Разработка проекта планировки территории 16 микрорайона г. Тобольска» разработан в соответствии с градостроительным заданием на разработку проекта. планировки территории 16 микрорайона г. Тобольска и на основании действующих норм СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и  СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Согласно заданию на проектирование  и техническим условиям проектом предусматривается  строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации.

В соответствии с техническими условиями в плановом отношении проектируемые  сети канализации подключаются  к городским сетям канализации.

Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации от проектируемых жилых домов до КНС бытовых сточных вод, проектируются самотечными. Трубопроводы прокладываются в пределах поперечных профилей улиц и дорог в разделительных полосах. На сети устанавливаются ж/б колодцы. Владельцы жилых домов получают технические условия на подключение к сетям канализации индивидуально).

Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации от КНС бытовых сточных вод до существующего городского коллектора. Точка врезки - колодец КК-5, перед точкой подключения устанавливается колодец гаситель напора. На сети установить ж/б колодцы с запорной арматурой. Фасонные части в колодцах выполнять из стали толщиной не менее 8 мм по ГОСТ17375-2001, ГОСТ17376-2001, ГОСТ17378-2001).

Внутриплощадочные сети ливневой канализации  состоят из уличных лотков, дождеприемников на проезжей части автомобильных, труб прокладываемых под землей.

Внеплощадочные сети ливневой канализации от последнего приемного канализационного колодца  до очистных сооружений ливневых стоков. От очистных сооружений до ливнеспуска.

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций и загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.

Канализационные бытовые стоки от раковин, ванн, унитазов и пр., установленных в жилых зданиях микрорайона, собираются канализационной системой микрорайона и отводятся в городской коллектор с дальнейшей подачей стоков на БОС. Проектируемая внутриплощадочная сеть канализации монтируется из полипропиленовой гофрированной трубы Pragma длиной 6 метров с двухслойной стенкой (гладкой внутренней и гофрированной наружной) диаметрами 160-315 мм.

Способ укладки трубопровода  -  открытый.

В рабочем проекте  принять круглые колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 902-09-22.84 альбом II. Сборные железобетонные элементы по с.3.900.1-14 вып.1.

Нормы водопотребления и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный расход стоков -  291,6 м³/час.

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Основание под колодцы принять с бетонной подготовкой марки В 7,5 толщиной 100 мм.

Колодцы оборудованы полимерными люками, металлическими стремянками. Для защиты от коррозии все металлические элементы колодцев покрасить лаком БТ-177 за два раза.

Основание  под трубы в местах приямков  для соединения труб и в котлованах для устройства открытым способом  принять песчаное  толщиной 100 мм  по гравийно-щебеночной подготовке толщиной 150 мм, втрамбованной в грунт по серии 3.008.9-6/86.0-28.

При обратной засыпке над верхом трубы предусматривается защитный слой песка толщиной 30см. Подбивка пазух трубопроводов также производится песком. При этом применение ручных трамбовок непосредственно над трубопроводами запрещено. Монтаж сетей канализации выполнять согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»  и СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем ВиК из полимерных материалов».

Канализационная насосная станция

Канализационную насосную станцию принять изделием полной

заводской готовности организации-изготовителя ООО «ВНХМ-Эко-Тех» г.Н. Новгород. В состав мобильной КНС входит	блок-контейнер, в котором располагается электрическое, грузоподъемное оборудование, освещение, эл. отопление, бак с водой.

Приемный резервуар для приема стоков и очистки от крупных загрязнений с помощью решетки-контейнера.

Машинное отделение, в котором устанавливается два погружных насоса: один рабочий, один – резервный марки Grundfos. Внутренние трубопроводы, запорная арматура, приборы КИПиА. В верхней части машинного отделения предусматривается площадка для обслуживания запорной арматуры и средств автоматического контроля.

Перед подачей стоков в приемный резервуар на подающем трубопроводе располагается колодец с отключающей задвижкой. При выходе из строя КНС подача стоков прекращается закрытием задвижки. На время ликвидации аварии стоки заполняют коллектор и удаляются из ближайшего к КНС колодца спецавтотранспортом на сливную станцию г. Тобольска.

Внеплощадочные сети выполнены напорными.

Напорная сеть канализации.

Проектируемая сеть напорной канализации запроектирована в 2 нитки из полиэтиленовых труб низкого давления марки ПЭ 80 SDR13,6  ǿ110х8,1 Ру=1,0 МПа  «техническая» по ГОСТ 18599-2001.

Трубы принимаются  типа «Т».

Строительство внеплощадочных сетей канализации,  проходящих по застроенной  территории, пересекающих автодорогу по Ш-1 и  существующие инженерные коммуникации, рекомендуется выполнять установкой горизонтального направленного бурения.

В рабочем проекте  принять круглые колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 901-09-11.84 альбом II.

Основание для колодцев и труб выполнить аналогично основаниям для водопроводных колодцев и труб.

Монтаж сетей канализации выполнять согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»  и СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем ВиК из полимерных материалов».

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков.

Поверхностный водоотвод ливневых стоков осуществляется с площади 38,88 га. Далее поверхностные стоки по проектируемой системе ливневой канализации отводятся на очистные ливневых стоков. Очистные располагаются в 19 микрорайоне. После очистных сброс воды производится в лог 19 микрорайона.

Расчетный расход стоков -  802,1 л/с.

Проектируемая внутриплощадочная сеть канализации монтируется из полипропиленовой гофрированной трубы Pragma длиной 6 метров с двухслойной стенкой (гладкой внутренней и гофрированной наружной) диаметрами 160 - 630 мм.

Способ укладки трубопровода  -  открытый.

В рабочем проекте  принять круглые колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 902-09-22.84 альбом II. Сборные железобетонные элементы по с. 3.900.1-14 вып. 1.  Дождеприемники принять из сборных железобетонных элементов по серии 902-9-1 выпуск VI, альбом 2.

При обратной засыпке над верхом трубы предусматривается защитный слой песка толщиной 30 см. Подбивка пазух трубопроводов также производится песком. При этом применение ручных трамбовок непосредственно над трубопроводами запрещается.

Колодцы оборудовать полимерными люками, металлическими стремянками. Для защиты от коррозии все металлические элементы колодцев покрасить лаком БТ-177 за два раза.

Люки колодцев типа «Л» и «Т» предусмотреть из полимерных материалов ЛП-3 по ТУ 4859-001-75951541-2005. На дождеприемные колодцы установить дождеприемник малый ДМ по ГОСТ 26008-83.

От очистных сооружений до ливнеспуска применяется полиэтиленовая труба низкого давления марки ПЭ 80 SDR21  ǿ630х30,0 Ру=6,3 МПа  «техническая» по ГОСТ 18599-2001.

Способ укладки трубопровода  -  закрытый установкой направленного бурения Navigator.

Производство работ в местах пересечения с действующими сетями (газопроводами, сетями связи, линиями ВЛ 0,4 кВ) необходимо выполнять в присутствии представителей эксплуатирующих организаций.

Монтаж сетей канализации выполнять согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»  и СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем ВиК из полимерных материалов».

Проведение приемного испытания самотечного трубопровода на прочность и герметичность оформляется актом – «Акт о проведении приемного гидравлического испытания самотечного трубопровода на прочность и герметичность».

Локальные очистные сооружения

В проекте предусмотрена очистка первых порций дождевых вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами. Применяется комплектная установка очистных ливневых стоков.

Дождевые стоки после их очистки на локальных очистных сооружениях  сбрасываются через бетонный оголовок в лог микрорайона 19.

4..2. Теплоснабжение

Основание для разработки проекта

Проект планировки 16  микрорайона разработан   на основании распоряжения Главы администрации г. Тобольска №1536 от 18.09.08 г. «О разработке документации по планировке  территории 16 микрорайона г. Тобольска».

Исходные данные для разработки рабочего проекта

Исходными данными для подготовки проекта планировки на строительство тепловых сетей  служат:

1. градостроительное задание на разработку проекта,  утвержденное заместителем Главы администрации г. Тобольска, председателем комитета по инвестициям в области строительной деятельности и начальником управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области от 27.11.09 г.;

2. технические условия №33 от 18 ноября 2009 года  на присоединение к тепловым сетям: «Формирование земельного участка под строительство по адресу: микрорайон №16» от эксплуатирующей организации - ООО «Тепло  Тюмени».

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района участка строительства

Район строительства тепловых сетей характеризуется следующими данными:

- климатический подрайон – I В;

- расчетная температура наружного воздуха  - 39 ºС;

- снеговая нагрузка по IY району – 240 кг/м2;

- ветровая нагрузка по II району –30 кг/м2;

- зона влажности по СНиП 23-01-99* – нормальная.

В административном отношении участок, на котором проектируются тепловые сети, расположен в нагорной части г. Тобольска.

Проектируемый участок расположен в нагорной северо-западной части г. Тобольска в зоне  застройки индивидуальными жилыми домами.  16 микрорайон пространственно ограничен  с севера - магистралью районного значения Ш -5, с юга - магистралью общегородского значения  Ш-1 (проспект Менделеева), с востока - магистралью районного  значения М-8, с запада - магистралью  районного значения М-3.

Описание маршрута прохождения трассы

Прокладка тепловых сетей 16 микрорайона производится  от проектируемых магистральных тепловых сетей Ду 700 мм, проложенных от ПНС-3 вдоль 15 микрорайона и проспекта Менделеева до проектируемой камеры ТК-40, расположенной  на улице  Юбилейная (8 мкр.). Точка врезки  внутриквартальных тепловых сетей 16 микрорайона осуществляется в проектируемой камере ТК-50, расположенной на магистральной тепловой сети Ду700 мм.

Внутриквартальные тепловые сети  проведены до ИТП  каждого общественного здания (кроме аптеки и магазина)  в 16  микрорайоне. Вариант прохождения тепловой сети предусмотрен согласно техническим условиям №33 от 18 ноября 2009 года  эксплуатирующей организации ООО «Тепло - Тюмени».

Сведения о теплотрассе

Тепловые сети разработаны в связи с планировкой 16 микрорайона для вновь подключаемых объектов.

Врезка трассы производится в проектируемой камере ТК-50 от теплотрассы Ду 700 мм на проспекте Менделеева.

Способы прокладки:

- подземная, трубами в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовым покрытием;

- углы поворотов и П-образные компенсаторы в непроходных каналах;

- под автодорогами тепловые сети прокладываются в металлических футлярах.

От ввода в здания до тепловых камер в качестве изоляции применяется термокраска «Изоллат-3».

Технико-экономическая характеристика теплотрассы

Тепловые сети относятся к IV категории трубопроводов в соответствии  с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» (ПБ 10-573-03).

Протяжённость  магистральной  сети Ду 700 мм  от ПНС-2 до ПНС-3 составляет 2210,3 п.м. в двухтрубном исчислении.

Общая протяженность тепловых сетей  в двухтрубном исполнении 16 микрорайона   составляет 420  п.м.

Внутриквартальные  сети (общие для 16 и 19 микрорайонов) Ду 300 мм составляет 289 п.м.

Расчетная тепловая нагрузка по микрорайону составляет:

Школа – 480 чел.:

отопление –    0,51 Гкал/час;

вентиляция –  0,6 Гкал/час;

ГВС –                0,5 Гкал/час.

Всего:      1,61 Гкал/час.

Сберегательный банк – 2эт, Sобщ.=1080м :

отопление –    0,08 Гкал/час;

вентиляция –  0,02 Гкал/час;

ГВС –                0,035 Гкал/час.

Всего:      0,135 Гкал/час

Отделение связи – 2эт, Sобщ.=1200м:

отопление –    0,1 Гкал/час;

вентиляция –  0,03 Гкал/час;

ГВС –                0,035 Гкал/час.

Всего:      0,165 Гкал/час

Поликлиника – 2эт., Sобщ.=1080м:

отопление –    0,08 Гкал/час;

вентиляция –  0,06 Гкал/час;

ГВС –                0,05 Гкал/час.

Всего:      0,19 Гкал/час

Предпр. бытового обслуживания населения - Sобщ.=1592м:

отопление –    0,11 Гкал/час;

вентиляция –  0,3 Гкал/час;

ГВС –                0,27 Гкал/час.

Всего:      0,68 Гкал/час

Аптека (1 здание) - Sобщ.=184,8м:

отопление –    0,015 Гкал/час;

ГВС –                0,008 Гкал/час.

Всего:      0,023 Гкал/час

Магазин (1 здание) - Sобщ.=184,8м:

отопление –    0,015 Гкал/час;

ГВС –                0,02 Гкал/час.

Всего:      0,035 Гкал/час

Торговый комплекс – 2эт, Sобщ.=2400м:

отопление –    0,2 Гкал/час;

вентиляция –  0,2 Гкал/час;

ГВС –                0,11 Гкал/час.

Всего:      0,51 Гкал/час

Торгово-развлекательный комплекс – 3эт, Sобщ.=9700м:

отопление –    0,75 Гкал/час;

вентиляция –  1,0 Гкал/час;

ГВС –                0,25 Гкал/час.

Всего:      2,0 Гкал/час

Офисное здания (1 здание) - 2эт, Sобщ.=6380м:

отопление –    0,44 Гкал/час;

вентиляция –  0,2 Гкал/час;

ГВС –                0,1 Гкал/час.

Всего:      0,74 Гкал/час

Общая присоединённая  нагрузка  - 6,428 Гкал /ч,  в том  числе:

- отопление  - 2,48 Гкал/ч;

- вентиляция -2,48 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение   - 1,468 Гкал/ч.

Сведения о категории земель

Строительство сетей ведется на селитебной территории, на свободных  от застройки землях с большим количеством  проектируемых  инженерных сетей.

Отвод земель в постоянное пользование при строительстве и эксплуатации проектируемой теплотрассы требуется для установки тепловых камер, в которых размещается запорная арматура.

Сведения об использовании изобретений

Использование изобретений и патентных исследований в данном проекте не производилось.

Сведения о специальных технических условиях

Данным проектом не предусмотрены специальные технические условия.

Сведения о компьютерных программах

Данным проектом компьютерные программы не использовались.

Описание принципиальных проектных решений

Проект планировки 16  микрорайона  разработан в соответствии с заданием на проектирование и на основании действующих норм СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»  и  СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб и индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке».

Прокладка тепловых сетей принята подземная, бесканальная, трубами в ППУ изоляции с сигнальными проводами для контроля состояния (увлажнения) изоляции, под проезжей частью - в футлярах, углы поворота в лотковых каналах.

Последовательность строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию данным проектом не предусматриваются.

4.3. Газоснабжение

## Характеристика источника газоснабжения

#### Раздел  проекта планировки выполнен на основании:

- задания на проектирование на разработку проекта планировки;

- технических условий № 806/929 от 09.11.09 г., выданных ОАО «Газснаб».

Проект планировки выполнен на материалах, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03);

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Источником газоснабжения 16 микрорайона является действующий стальной подземный газопровод «Распределительный газопровод высокого давления в районе д. Защитино (кооп. «Строитель»)».

Параметры в точке врезки:

- рабочее давление - 0,6 МПа;

- диаметр газопровода Ду 400.

## Проектные данные о потребности объекта капитального строительства в газе

16 микрорайон будет застроен преимущественно жилыми домами усадебного типа по обеим сторонам проезжих частей улиц. Проектируемый газопровод предназначен для снабжения газом аптеки, магазина (к остальным общественным зданиям будут подведены тепловые сети), индивидуальных жилых  домов с приусадебными  участками. Количество домов – 225 шт. Протяженность газопровода среднего давления составляет 280 м.

Трасса газопровода проходит по землям городской застройки.

Потребность в газе аптеки, магазина и индивидуальных жилых  домов с приусадебными  участками.

| Годовые расходы | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Расход тепла на: |  |  |
| отопление | Гкал/год | 19261,0 |
| вентиляция | Гкал/год | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/год | 1926,0 |
| технологические нужды | Гкал/год | 675,0 |
| Потери тепла в сетях | Гкал/год | 2186,0 |
| Всего | Гкал/год | 24047,5 |
| Годовой расход условного топлива | ТУТ/год | 3724,0 |
| Годовой расход природного газа | тыс. м3/год | 3300,0 |
| Максимальный суточный расход газа | м3/сут | 24611,2 |
| Максимальный часовой расход газа | м3/час | 1069,8 |

## Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем

Точка подключения предусмотрена согласно выданным техническим условиям.

## Основные проектные решения.

Данным разделом проекта планировки предусмотрено:

- прямая врезка в существующий газопровод Ру 0,6 МПа; Ду 400;

- установки в точке врезки ГРПШ с отключающей арматурой для понижения давления газа с 0,6 МПа до 0,3 МПа;

- сооружение полиэтиленового газопровода среднего давления Ру 0,3 МПа; труба ПЭ 80  ГАЗ  SDR11  63х5,8;

- установка на территории 16 микрорайона 4-х ГРПШ для снижения давления газа с Ру 0,3 МПа до Ру 0,003 МПа.

В качестве основного топлива для потребителя предусматривается природный газ по ГОСТ 5542-87, который имеет следующий долевой состав:

| Метан – 0,96843 | Изобутан – 0,00091 | Кислород – 0,00017 |
| --- | --- | --- |
| Этан – 0,00839 | Н-бутан – 0,00151 | Углек. газ – 0,0005 |
| Пропан – 0,00536 | Изопентан – 0,00028 | Азот – 0,01427 |
| Пентан – 0,00018 |  |  |

Плотность газа – 0,693 кг/м³ при t= 0° С и давлении 0,10132 МПа.

Низшая теплота сгорания – 33,64 МДж/м³ (8040 ккал/м³).

Полнота нанесения подземных коммуникаций согласована с организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации.

# Охранная зона газопроводов.

Газораспределительные сети включают в себя межпоселковые газопроводы, распределительные и газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, отдельно стоящих ГРПШ, переходы газопроводов через автомобильные дороги и другие естественные и искусственные преграды.

В целях обеспечения сохранности распределительных газопроводов и газопроводов-вводов с установленной на них арматурой, создания нормальных условий их эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением РФ от 20 ноября 2000г., устанавливается охранная зона:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих  объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производят при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального транспорта и перехода пешеходов.

## Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения

## Схема газоснабжения.

Схема газоснабжения разработана согласно условиям местоположения источника газоснабжения, характера планировки и перспективной застройки, расположения потребителей газа и учтены требования по надежности и бесперебойности газоснабжения.

Переход газопроводов со стальных труб на полиэтиленовые – через неразъемное соединение  в подземном исполнении  усиленного типа для газопровода среднего давления.

Предусмотрено применение длинномерных труб. Соединение полиэтиленовых труб между собой предусмотрено на сварке нагревательными элементами и электросварными муфтами.

Для определения трассы газопровода необходимо проложить «провод – спутник». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно – газ» должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Вывод «провода-спутника» над поверхностью земли должен предусматриваться в специальных контрольных точках.

На всем протяжении подземного газопровода установить ориентирные столбики на углах поворота, в местах расположения неразъемных соединений "полиэтилен–сталь", др. сооружений.

При укладке газопровода в траншею криволинейные очертания достигаются:

- укладкой в соответственно спрофилированную траншею по кривым естественного изгиба;

- применением тройников для полиэтиленовых труб по ТУ 2248-032-00203536-96.

Площадку для размещения арматуры в пределах ограждения отсыпать  щебнем на 0,1 м и  песком на глубину траншеи. Площадка должна быть выше окружающей территории на 0,2 м с уклоном для отвода воды.

## Газорегуляторный пункт.

Для снижения давления газа с высокого до среднего, со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне предусмотрены установки газорегуляторных пунктов шкафного типа с газовым обогревом.

# Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Чрезвычайные ситуации на объектах газового хозяйства могут возникнуть в результате следующих основных причин:

- аварии на объекте газового хозяйства в результате повреждения газопровода или выхода из строя оборудования;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах: магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах вблизи переходов газопроводов через них, железной дороге и автодорогах в местах или вблизи переходов под ними газопроводов;

- аварии или угроза аварии на объекте газового хозяйства в результате стихийных природных процессов - паводка на реках, экстремального повышения уровня грунтовых вод, интенсивного процесса морозного пучения.

В соответствии с анализом природных условий предусматриваются следующие мероприятия по инженерной защите объекта газового хозяйства от опасных природных процессов:

- глубина заложения газопровода из полиэтиленовых труб в целях исключения влияния морозного пучения на сохранность газопровода принята ниже 0,7 от  нормативной глубины промерзания грунтов;

- все выходы газопровода на поверхность земли, переходы «полиэтилен-сталь» обсыпаются непучинистым песчаным  грунтом.

# Технадзор за строительством.

До начала строительно-монтажных работ назначить ИТР для ведения технадзора за строительством.

Строительно-монтажная организация должна иметь лицензию на право выполнения этих видов работ.

Перед приемкой газопровода эксплуатационная организация должна получить или иметь лицензию на право эксплуатации таких газопроводов.

# Организация службы газового хозяйства.

Организация специальной газовой службы предусматривает постоянный технический надзор за:

- газовым хозяйством;

- проведением планово-предупредительных ревизий;

- ремонтом газового оборудования и сооружений на них;

- выполнением газоопасных работ в газовом хозяйстве;

- обеспечением готовности в любое время принять меры к предотвращению или ликвидации аварий, связанных с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования;

- поддержанием стабильности параметров газа и обеспечением бесперебойной подачи газа в необходимых для потребителей количествах на данные объекты.

В состав специальной газовой службы для эксплуатации газопроводов и сооружений на нём необходимо иметь минимальный штат сотрудников:

- мастер (категория ИТР) – 1 человек;

- слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (категория – рабочий) разряд – 1 человек;

- слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве (категория – рабочий) разряд – 1 человек.

Газовую службу оборудовать мобильной телефонной связью для срочного оповещения возможных неисправностей на газопроводе.

Заключить договор с организацией, имеющей лицензию на эксплуатацию газового хозяйства.

# Промышленная безопасность.

Данный раздел проекта разработан в соответствии с требованиями: Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ;

- Порядок разработки декларации безопасности промышленных объектов №222/59 от 14 декабря 1996 года;

- «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03).

В процессе строительства газопровода работы производятся в соответствии с требованиями действующих норм и правил осуществляют входной, операционный и приемочный производственный контроль, а также контроль и приемку выполненных работ и законченных строительством объектов заказчиком.

Государственный надзор за соблюдением требований безопасности проводится органами государственного надзора в соответствии с законодательством.

Входной контроль поступающих материалов, изделий, газовой арматуры и оборудования, а также операционный контроль при сборке и сварке газопроводов, монтаже газового оборудования и устройстве антикоррозионной защиты осуществляют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01. Герметичность затвора арматуры - класс А по ГОСТ 9544-93. Для уплотнения фланцевых соединений следует применять  прокладки, стойкие к воздействию транспортируемого газа.

4.4. Электроснабжение

Исходные данные

Электроснабжение застройки микрорайона N16 г. Тобольска выполнено на основании технического  задания ОАО" СУЭНКО на стадии проектирования электроснабжения объекта: «Разработка проекта планировки территории  16 микрорайона г. Тобольска».

Климатологическая характеристика района строительства

Климатический район строительства    -  I В по СНиП 23-01-99.

Температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99:

- средняя наиболее холодной пятидневки                                 -39 ºС

- средняя наиболее холодных суток                                           -43 ºС

- абсолютно минимальная                                                           -46 ºС

Скоростной напор ветра для II района                                        30 кг/м2

Вес снегового покрова для IV района                                         240 кг/м2

Зона влажности по СНиП 23-01-99                                          нормальная

Средняя продолжительность гроз-40-60час.

Гололедность - II район

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры ТП в недопустимых пределах.

Электроснабжение 10кВ

Категория электроснабжения объектов – 2  согласно СП31-110-2003.

Источником питания для электроснабжения микрорайона принята ПС 110\10кВ «Вузгородок».

Для электроснабжения 16-го микрорайона принята  РП-10 кВ (РП-16) с двумя секциями шин с АВР на секционном выключателе. РП-16 комплектуется из 20 ячеек, в т. ч. линейных 12 (из них 4 резервных). Распределительное устройство РП-16 выполняется по индивидуальному проекту.

Для электроснабжения потребителей приняты к установке 2-х трансформаторные подстанции с РУ-10кВ. В РУ-10кВ проходного типа 1ТП…10ТП,12ТП устанавливается  8 ячеек. В РУ-10кВ 11ТП устанавливается  10 ячеек для установки перемычки между ближайшими подстанциями 16 и 19 микрорайонов. В 16 микрорайоне – 11 ТП, в 19 микрорайоне – 1 ТП. Трансформаторные подстанции соединены по кольцевой схеме по 6 трансформаторных подстанций в кольцо. 1-е кольцо – 1 ТП…6 ТП, 2-е кольцо -  7 ТП…12 ТП.

Предусматривается строительство РП-10\0.4 кВ в кирпичном исполнении закрытого типа с кабельными вводами мощностью 2х250 кВА – 4 шт., 2х400 кВА-6 шт., 2х630 кВА -1 шт., 2х1000 кВА – 1 шт. по индивидуальному проекту.

Трансформаторные подстанции по типовому проекту 407-3-648.94.

Трансформаторная подстанция  с четырьмя кабельными вводами 10 кВ на два трансформатора мощностью до 2х630 кВА. Трансформаторная подстанция 2х1000 кВА принимается блочного типа.

Сеть электроснабжения 10 кВ от  РУ-10 кВ ПС «Вузгородок»-110\10 кВ до проектируемого РП-16 выполнить двумя кабелями марки ААБл-10 с прокладкой в траншее на глубине 0.7 м.

Точки подключения от ячейки 1 секция шин РУ-10 кВ ПС «Вузгородок»-110\10 кВ и ячейки 2 секции шин РУ-10 кВ ПС «Вузгородок»-110\10 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ от РП-10 кВ проектируемого РП16 до проектируемых ТП -10/0.4 кВ выполнить двумя кабелями  марки ААБл-10 с прокладкой в траншее на глубине 0.7 м.

Кабель проложить на глубине 0.7 м, высота траншеи 0.9 м от планировочной отметки земли по серии А5-92. Тип кабеля выбран в соответствии с характеристикой грунтов.

Сечение кабельной линии выбирать по токовой нагрузке и проверять по потере напряжения, по нагреву и токи к .з.

Кабель 10 кВ при пересечении с автодорогой, а также в местах пересечения с подземными коммуникациями, при вводе кабеля в здание защитить асбестоцементной трубой ф100 мм.

Дно траншеи по всей длине присыпать песком или мелкой землей, не содержащей камней, строительного мусора.

После монтажа муфт и испытания линии повышенным напряжением траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована.

При производстве работ по укладке кабелей 10 кВ в траншею, покрыть кабель сверху кирпичом. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

Прокладку кабельных линий  10 кВ в земле выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ п.2.3.83-п.2.3.101.

Пересечение кабельной линии с инженерными коммуникациями выполнить по серии А5-92 по чертежам:

- А5-92-29-02 пересечение с кабельной линией.

- А5-92-32      пересечение кабельной линии с подземным трубопроводом

- А5-92-33      пересечение кабельной линии с теплопроводом

- А5-92-39      пересечение кабельной линии с автодорогой

- А5-92-48      ввод кабельной линии в здание.

Кабельную траншею принять по серии А5-92-13.

Производство работ

Все работы по электроснабжению  должны выполняться квалифицированным персоналом специализированной организацией с соблюдением действующих на территории РФ норм и правил ПУЭ, СНиП, ПТЭ, ПТБ.

Земляные работы в непосредственной близости с действующей ВЛ и подземными коммуникациями производить в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

Перед производством работ уточнить расположение существующих коммуникаций.

При производстве работ по укладке кабелей в траншею, покрыть кабель сверху кирпичом, кроме мест пересечения с инженерными коммуникациями и кабельными муфтами.

4.5. Связь

В настоящем разделе проекта разработаны основные вопросы  сетей телефонизации и  радиофикации «Разработка проекта планировки территории 16 микрорайона г. Тобольска».

Исходными данными при разработке проекта послужили следующие материалы:

- Градостроительное задание на разработку проекта планировки микрорайона 16 в г. Тобольске, утвержденное  начальником управления градостроительной политики Главного управления строительства  Тюменской области;

- генеральный план;

- технические  условия № 05-39/20 от 30.11.2009г., выданные ТФЭ ОАО «Уралсвязьинформ»;

- технических условий МУП «Дом радио» за № 118 от 18 ноября 2009г.

Территория 16 микрорайона представляет собой  комплекс проектируемых жилых и общественных зданий. Проектом предлагается 199 жилых коттеджей.  Проект планировки 16 микрорайона также включает в себя здание школы, детский сад,  сберегательный банк,  отделение связи,  поликлинику, предприятие бытового обслуживания населения,  аптеку,  магазин, торговый комплекс.

Телефонизация

Проект планировки сетей телефонизации 16 микрорайона выполнен в соответствии с техническими условиями на телефонизацию, выданными ТФЭ ОАО «Уралсвязьинформ» за № 05-39/20 от 30.11.2009 г.

Общая нагрузка проектируемого 16 микрорайона составляет 670 номеров.

Нагрузка рассчитана исходя из количества  абонентских устройств, принятых в проекте:

-  коттеджи (199 шт.)  с общим количеством пар – 398.

- блокированные дома (26 шт.) – 52 пары.

Проект планировки 16 микрорайона также включает в себя:

- здание школы – 20 пар;

- детского сада – 10 пар;

- сберегательного банка – 30 пар;

- отделение связи – 20 пар;

- поликлиники – 20 пар;

- предприятие бытового обслуживания – 10 пар;

- аптека – 5 пар;

- магазин – 5 пар;

- торговый комплекс – 20 пар;

- торгово-развлекательный комплекс – 30 пар;

- офисное здание – 50 пар.

Согласно техническим условиям для обеспечения проектируемых зданий телефонной связью проектом предусматривается:

- строительство 2-х канальной канализации их полиэтиленовой трубы Ǿ110мм от существующего колодца № 555 (Ландшафтный парк) до отделения связи, расположенного в жилом микрорайоне 16 с установкой смотровых колодцев ККС-3;

- прокладка оптоволоконного кабеля ДПО-06-12М 50/125 на 12 каналов по существующей и вновь построенной телефонной канализации от АТС RASM-1, расположенной по адресу 9 мкрн., д.5б до проектируемого отделения связи и установка магистрального распределительного шкафа емкостью 600х2, укомплектованного плинтами Krone;

- прокладка оптоволоконного кабеля ДПО-06-12М 50/125 на 12 каналов по существующей и вновь построенной телефонной канализации от АТС RASM-1, расположенной по адресу 9 мкрн., д.5б до проектируемого административного здания и установка магистрального распределительного шкафа емкостью 600х2, укомплектованного плинтами Krone;

- установка распределительных шкафов емкостью 150х2, укомплектованных плинтами Krone, для распределения абонентской телефонной сети по мкрн.16.

- строительство 2-х канальной кабельной канализации из полиэтиленовых труб по территории микрорайона между распределительными шкафами;

- прокладка магистральных распределительных кабелей ТППЗП расчетной емкости между распределительными шкафам по территории микрорайона.

- строительство одноотверстной телефонной канализации (ответвление от двухотверстной) на вводе в каждое проектируемое строенное и жилые дома с установкой смотровых колодцев ККС-2.

Емкость принята из расчета: 8 оптических волокна для жилых зданий, 8 оптических волокон – для общественных.

Для подключения абонентов к сетям высокоскоростного Интернета в АТС предусматривается установка коммутационного оборудования DSLAM, маршрутизатора Cisco C375. Передача данных выполняется по запроектированным телефонным кабелям.

Волоконно-оптические кабели оконечить оптическими кроссами, установленными в телекоммуникационных шкафах.

В проектируемых административных  и общественных зданиях должны быть предусмотрены помещения для размещения телекоммуникационного оборудования, при этом максимальное расстояние от помещения собственника до технического помещения не должно превышать 80 м, в ином случае необходимо выделить дополнительные помещения. Минимальные размеры помещений: (ШхДхВ) 2000х3000х2000 мм.

Выделенные помещения должны быть оборудованы: системами естественной вентиляции, системами охранно-пожарной сигнализации, естественного или искусственного освещения, антистатическим линолеумом и запирающимися дверями. Каждое выделенное помещение должно оборудоваться 19” телекоммуникационным шкафом (с запирающимися дверями) 600х800х1800. Монтаж внутренних телекоммуникационных сетей выполнять на основе витой пары UTP 5 или выше категории с установкой в телекоммуникационных шкафах коммутационных панелей (патч-панелей) и органайзеров.

Численность производственного штата обслуживающего персонала линейных сооружений ГТС определяется по нормативам численности, приведенных в НТП 112-2000 «Городские и сельские телефонные сети».

Численность производственного штата для технического обслуживания сетей телефонизации  проектируемого 16 микрорайона см. таблицу 1.

Таблица 1 - Показатели численности производственного штата для технического обслуживания сетей телефонизации  проектируемого 16 микрорайона

| #G0 | Численность штата |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
| Наименование сооружений и подразделений |  | инже- нер первой кате- гории | инже- нер второй кате- гории | инже- нер | ст. электро- механик | электро- механик | электро- монтер | опе- ратор | ка- бель- щик- спай- щик | сле- сарь | под- соб- ный рабо- чий |
| 1 Кабельно- канализацион-ные сооружения | 0,268 | 0,020 | - | 0,048 | 0,053 | 0,037 | 0,057 | - | 0,039 | 0,014 | - |
| 2 Измери-тельная группа | 0,051 | 0,007 | - | - | - | 0,017 | 0,027 | - | - | - | - |
| 3 Группа техучета и паспортиза-ции | 0,064 | - | 0,007 | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,020 | - | - | - | - |

Средняя глубина прокладки телефонной канализации:

- при прокладке под пешеходной частью улицы – 0,6 от поверхности покрытия до верхней трубы;

- при прокладке под проезжей частью улицы – 0,8 от поверхности покрытия до верхней трубы;

- при пересечении автомобильных дорог – 1,4м от поверхности дорожного покрова до верхней трубы;

- в местах пересечений с коммуникациями определиться по месту в соответствии с ОСТН 600-93.

Переходы через существующие автомобильные дороги выполнить проколом грунта методом ГНБ.

Прокладку п/эт. труб под автомобильными дорогами выполнять с защитой футляром из труб стальных.

Соединение полиэтиленовых труб производить сваркой.

Кабельную канализацию выполнять с использованием крышек кабельных колодцев с защитными устройствами (УЗЛ).

Все земляные работы выполнены  механизированным способом, в местах пересечений с существующими коммуникациями - ручным способом без применения ударных инструментов с вызовом представителей заинтересованных сторон.

Проектом предусмотрены мероприятия, ограничивающие попадание воды в колодцы и трубопроводы кабельной канализации - гидроизоляция колодцев, водоотлив.

Проектом учтены работы по  прочистке тросом труб существующей телефонной канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием  и закрыванием люков существующей телефонной канализации.

При эксплуатации сетей телефонизации выполнять мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда предусмотренные в ПОТ РО-45-055-95 «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания».

Радиофикация

Проект планировки сетей радиофикации 16 микрорайона выполнен в соответствии с техническими условиями, выданными МУП «Дом радио» за №118 от 18.11.2009г.

Общая нагрузка проектируемого 16 микрорайона составляет 1075 радиоточек.

Нагрузка рассчитана исходя из количества  абонентских устройств, принятых в проекте:

- коттеджи (199шт.)  с общим количеством –597 радиоточек.

-блокированные дома (26шт.) -78 радиоточек.

Проект планировки 16 микрорайона также включает в себя:

- здание школы – 80 радиоточек;

- детского сада – 30 радиоточек;

- сберегательного банка - 20радиоточек;

- отделение связи – 30 радиоточек;

- поликлиники – 50 радиоточек;

- предприятие бытового обслуживания – 20 радиоточек;

- аптека – 5 радиоточек;

- магазин – 5 радиоточек;

- торговый комплекс – 30 радиоточек;

- торгово-развлекательный комплекс – 50 радиоточек;

- офисное здание – 80 радиоточек.

Требуемое количество радиоточек для микрорайона сведено в таблицу 2.

| Квартирный сектор | Объекты общественного и коммунального назначения | Всего радиоточек с учетом 5% резерва | Нагрузка радиотрансляционной сети, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 675 | 400 | 1075 | 1075х0,25=268,75~ ~0,3кВт |

Согласно техническим условиям для обеспечения проектируемых зданий радиофикацией проектом предусматривается:

- строительство фидерной линии проводом БСА-4,3мм2 от существующей линии напряжением 240В в ж.д. №45 10мкрн  до проектируемых коттеджей и общественных зданий с торгово-офисными помещениями по проектируемым опорам наружного освещения и электроснабжения 0,4 кВ. С опор фидерная линия 240В разводится на радиостойки, установленные на крышах коттеджей и общественных зданий.

Трансформаторы ТАМУ-10Т, ТАМУ-25Т (выбираются по расчету – исходя из количества радиоточек) и радиостойки должны предусматриваться в проектах жилых домов и общественных зданий.

При эксплуатации сетей радиофикации выполнять мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда предусмотренные в ПОТ Р 0-45-006-96 «Правила по охране труда при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания».

Система коллективного приема телевидения

Телевизионное вещание 16 микрорайона предусматривается эфирное, осуществляемое ВГТРК РРТПЦ РК.

Для приема всех транслируемых программ телевидения  здания оборудуются системой коллективного приема телевидения с установкой на кровле зданий 3-х антенн необходимых частотных диапазонов.

Основные показатели проекта:

- Длина новой трассы проектируемой 1-но отв. канализации, км  	- 8,0

- Длина новой трассы проектируемой 2-х отв. канализации, км  	- 12,0

- Каналокилометров 								- 32,0

- Длина радиофидера, км.                                         			- 15,0

5. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура микрорайона базируется на решениях генерального плана г.Тобольска, разработанного  ин-том Урбанистики (г. Санкт-Петербург) в 2005 г. Принципиальным стало проектирование магистрали общегородского значения  в центральной части микрорайона по переулку Рощинскому с выходом на подгорную часть. Структура транспортных связей внутри микрорайона не претерпела глобальных изменений. Это 1 улица в жилой застройке и проезды к жилым домам.

На территории микрорайона предусмотрены стоянки для временного хранения автомобилей рядом с общественными зданиями и сооружениями и внутри жилых комплексов. Общая  вместимость  254 машиноместа.

Движение общественного транспорта внутри микрорайона  предусматривается только по переулку Рощинскому с остановкой у стадиона «Нефтехимик». Остальные остановочные комплексы размещены по ул. Знаменского из расчета пешеходной доступности 500-600 м.

6. Технико-экономические показатели проекта.

Технико-экономические показатели проекта отражены в комплекте чертежей утверждаемой части лист 1.