| 1.Проектируемые красные линии и их параметры Существующая красная линия установлена по границам проектируемого микрорайона, при разработке проекта планировки существующая красная линия отменяется. Проект планировки предусматривает застройку индивидуальными жилыми домами с прямоугольной сеткой улиц. Проектируемы красные линии установлены по периметру жилых кварталов. Сетка улиц и дорог внутри микрорайона представлена улицами в жилой застройке главными и второстепенными, в связи с этим коридоры красных линий заложены от 20-22 м ,что соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89*. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 363/139 19 микрорайон |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |
|  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.отд. | Панченко |  |  |  |  | 1 |  |
| ГИП |  |  |  |  | МУП г.Тобольска «Архитектура и градостроительство» |
| Разраб. |  |  |  |  |  |
| 2. Параметры проектируемой застройки. В соответствии с генеральным планом г.Тобольска, разработанным ин-том Урбанистики (Санкт-Петербург) в 2005г. проектируемый участок является территорией индивидуальной жилой застройки с включением общественно-деловой зоны вдоль проспекта Дзираева. В основе архитектурно-планировочного решения лежит создание комфортной и гармоничной среды. Проектом предполагается строительство индивидуальных жилых домов. Кроме того, жилые дома вдоль магистрали районного значения М8 предусмотрены под единого застройщика, с целью единообразия архитектурного решения застройки вдоль магистрали. Кроме того, запроектированы: а) спортивно-оздоровительный комплекс рассчитанный не только на жителей 19-го микрорайона, но и жителей 16,18,11-го микрорайонов; б) объекты соц.культ. быта , магазин, аптека); д)сформирована общественно-деловая застройка вдоль пр. Дзираева, с учетом общегородской значимости проектируемых объектов (торгово-развлекательный, административные центры). Расчетное количество проживающих составило 240 человек. Исходя из количества проживающих на территории микрорайона необходимо предусмотреть: 1. Детские дошкольные учреждения При норме 100 мест на 1000чел. и уровне процентной обеспеченности 85% (СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.) необходимо предусмотреть 24 места на микрорайон. На территории микрорайона строительство детского сада не предполагается в связи с тем, что детский сад с требуемым количеством мест планируется в 16 микрорайоне и находится в радиусе пешеходной доступности. 2.Общеобразовательные школы По данным пояснительной записки генерального плана г.Тобольска, разработанным ин-том Урбанистики (Санкт-Петербург) в 2005г.колличество учащихся, на расчетный срок, составит-145 чел на 1000 жителей. Следовательно необходимо предусмотреть 34,8 места на микрорайон. На территории микрорайона строительство общеобразовательной школы не предполагается в связи с тем, что школа с требуемым количеством мест планируется в 16 микрорайоне и находится в радиусе пешеходной доступности. |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |
| 3.Поликлиники Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» на территории микрорайона необходимо предусмотреть: Поликлинику на 4 посещения в смену; На территории микрорайона строительство поликлиники не предполагается в связи с тем, что поликлиника с требуемым количеством мест планируется в 16 микрорайоне и находится в радиусе пешеходной доступности. 4.Аптеки Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» на территории микрорайона необходимо предусмотреть аптеку, площадью 50 м2(с учетом окружающих микрорайонов 18,11) 5.Предприятия повседневной торговли. Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» на территории микрорайона необходимо предусмотреть: Продовольственные магазины: 50,0м2 торговой площади. Не продовольственные магазины: 20,0м2 торговой площади. 6.Предприятия бытового обслуживания населения 1 рабочее место. В микрорайоне не проектируется т.к. данный объект размещен в 16 микрорайоне и находится в радиусе пешеходной доступности. 7.Отделения связи 1500 м2(СП 30-102-99) В микрорайоне не проектируется т.к. данный объект размещен в 16 микрорайоне и находится в радиусе пешеходной доступности. 8.Отделения и филиалы сберегательного банка 1500 м2(СП 30-102-99) В микрорайоне не проектируется т.к. данный объект размещен в 16 микрорайоне и находится в радиусе пешеходной доступности. 9.Опорный пункт охраны порядка 1 объект(СП 30-102-99) 10.Центр административного самоуправления 1 объект(СП 30-102-99) В микрорайоне не проектируется т.к. данный объект размещен в 16 микрорайоне и находится в радиусе пешеходной доступности. |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |
| 1.3. Проектные решения объектов транспортной инфраструктуры. Транспортная инфраструктура микрорайона, базируется на решениях генерального плана г.Тобольска, разработанного ин-том Урбанистики (Санкт-Петербург) в 2005г. Структура транспортных связей внутри микрорайона прямоугольная, сформирована улицами в жилой застройке основными и второстепенными. На территории микрорайона предусмотрены стоянки для временного хранения автомобилей рядом с общественными зданиями и сооружениями. Общая вместимостью 134 машино-места. Движение общественного транспорта внутри микрорайона не предусматривается. Остановочные комплексы размещены на проспекте Дзираева и магистрали районного значения М8 из расчета пешеходной доступности 500-600м.. 1.4. Проектные решения инженерной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |