ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОБОЛЬСКИЙ РАЙОН

ГОРОД ТОБОЛЬСК

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ПОСЕЛКА СУМКИНО Г. ТОБОЛЬСКА

(2-Я ОЧЕРЕДЬ)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Омск   2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общая часть	3

1.1 Основание для разработки проекта планировки	3

1.2 Краткие сведения о районе и участке строительства	4

1.3 Комплексная оценка состояния окружающей среды	6

1.4 Характеристика площадки строительства	9

2 Описание и обоснование проектных решений	10

2.1 Архитектурно-планировочные решения	10

2.2 Жилищная сфера	10

2.3 Предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения	13

2.4 Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры	15

2.4.1 Водоснабжение	15

2.4.2 Водоотведение	17

2.4.3 Теплоснабжение	18

2.4.4 Газоснабжение	19

2.4.5 Электроснабжение	21

2.4.6 Связь и информатизация	23

2.4.7 Транспортная инфраструктура	25

2.4.8 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	28

3 Обеспечение пожарной безопасности	30

4 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне	32

4.1 Обоснование удаления объекта от категорированных по гражданской обороне  объектов и городов, зон катастрофического затопления	32

4.2 Сведения об огнестойкости зданий и сооружений	32

4.3 Обоснование численности наибольшей рабочей смены объекта в военное время	32

4.4 Обоснование численности дежурного персонала, обеспечивающего жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности	32

4.5 Обоснование необходимости перемещения в другое место деятельности объекта в военное время	32

4.6 Решение по системам оповещения и управления гражданской обороны объекта	33

4.7 Решения по безаварийной остановке технологического процесса проектируемых объектов	33

4.8 Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства»	33

4.9 Решения по защитным сооружениям гражданской обороны	33

4.10 Перечень особо опасных производств	34

4.11 Определение зон основных поражающих факторов при авариях	34

4.12 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ	35

4.13 Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта	35

4.14 Описание и характеристики систем оповещения о чрезвычайных ситуациях	35

4.15 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта	35

4.16 Характеристика рядом расположенных потенциально опасных объектов	36

4.17 Источники чрезвычайных ситуаций природного характера	36

5 Технико-экономические показатели проекта ПЛАНИРОВКИ	38

# Общая часть

## Основание для разработки проекта планировки

Рабочий поселок Сумкино (далее поселок Сумкино) – является населенным пунктом, входящим в состав Тобольского городского округа (город Тобольск), в соответствии с Законом Тюменской области от 04.11.1996 № 53 "Об административно-территориальном устройстве Тюменской области".

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки поселка Сумкино г. Тобольска (2-я очередь) выполнен на основании договора подряда № б/н от 17.10.2011 в соответствии с градостроительным заданием на разработку проекта планировки поселка Сумкино (2-я очередь).

Проект планировки поселка Сумкино г. Тобольска (2-я очередь) подготовлен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

Закон Тюменской области от 03.06.2005 № 385 "О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области";

Закон Тюменской области от 05.11.2004 № 263 "Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения";

Закон Тюменской области от 04.11.1996 № 53 "Об административно-территориальном устройстве Тюменской области";

Постановление Правительства Тюменской области от 14.09.2010 № 260-п "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Тюменской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тюменской области";

Постановление Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 82-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тюменской области "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов";

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

Устав города Тобольска;

Решение Тобольской городской Думы от 30.10.2007 № 196 "О Генеральном плане городского округа город Тобольск";

Решение Тобольской городской Думы от 25.12.2007 № 235 "О "Правилах землепользования и застройки в городе Тобольске".

Подготовленная документация по планировке территории поселка Сумкино г. Тобольска (2-я очередь) станет одним из основных инструментов достижения целей устойчивого развития территории, упорядочивания элементов планировочной структуры, дальнейшего поступательного развития территории в градостроительной и иных сферах.

## Краткие сведения о районе и участке строительства

Проектируемая территория находится в юго-восточной части посёлка Сумкино и расположена на левобережной пойме реки Иртыша, на притоке-старице озере Саускановском.

Территория частично застроена жилыми домами усадебного типа и многоквартирными жилыми домами.

Климат на проектируемой территории - континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень).

Суммарная солнечная радиация в среднем за год достигает 82 ккал/см2. Радиационный баланс в целом за год положительный и равен 26 ккал/см2, что составляет менее 30 % от величины годовой суммарной радиации.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0 ºС. Среднемесячная температура воздуха колеблется от минус 18,5 ºС в январе до плюс 18,0 ºС в июле. Абсолютный минимум достигает минус 46 ºС, абсолютный максимум - плюс 38,0 ºС. Безморозный период колеблется от 99 до 157 дней. Температурный режим определяет и глубину промерзания почвогрунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов для территории Тобольского городского округа  составляет 192 см.

Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %, что определяет относительную сухость зимнего сезона. Основное количество осадков выпадает в теплый период. Наибольшее количество осадков выпадает в июле,	наименьшее - в феврале.

В летний период осадки часто выпадают в виде ливневых дождей. Запас воды в снежном покрове колеблется от 74 до 178 мм. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 178 дней.

Распределение ветра в течение года складывается в зависимости от  основных циркуляционных атмосферных факторов, приуроченных к сезонам года. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной, к концу сезона, направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Для рассматриваемой территории не характерны ветры восточного и северо-восточного направлений.

Наибольшее число дней с сильным ветром отмечается весной, 37 % от общего числа дней с сильным ветром в году и 10 % от продолжительности весеннего периода.

По строительно-климатическому районированию территория проекта планировки относится к зоне IB.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», температура наружного воздуха составляет:

средняя наиболее холодной пятидневки - минус 39 С0;

средняя наиболее холодных суток - минус 43 С0 ;

абсолютно минимальная - минус 46 С0.

Зона влажности по СНиП 23-01-99 – нормальная.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в пределах центральной переходной поймы р. Иртыша. Центральная пойма реки характеризуется абсолютными отметками 40 – 44 м. Поверхность её плоская с наличием большого количества мелких озер и бессточных понижений, вытянутых параллельно руслу р. Иртыша, полностью затапливается паводками 1 % обеспеченности.

После спада половодья понижения рельефа в пределах поймы нередко заполнены водой и интенсивно заболочены и заторфованы. Многочисленные речки и ручьи, выходящие на пойму, во время паводков на р. Иртыше находятся в подпоре. Поверхностные водотоки обладают слабой дренирующей способностью, что связано с равнинным, а местами и плоским рельефом поймы, близким залеганием уровня грунтовых вод, заилением и захламлением русел.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы палеогена и четвертичные образования. Наиболее древними отложениями, вскрытыми глубокими скважинами при проведении гидрогеологических работ, являются водоупорные глины морского происхождения чеганской свиты палеогена (верхний эоцен – нижний олигоцен). Глубина залегания кровли глин в долине р. Иртыша составляет 160–190 м. Вскрытая мощность свиты составляет порядка 15,0 м.

Выше по разрезу залегают образования некрасовской серии верхнего палеогена (верхний олигоцен). Представлены отложения некрасовской серии переслаивающейся толщей алевритовых глин, глинистых алевритов и тонко-мелкозернистых песков. В основании толщи преобладают пески с подчиненными прослоями глин и алевритов (атлымская свита).

На размытой поверхности палеогена залегают современные четвертичные отложения, в разрезе которых выделяются следующие генетические комплексы:

 аллювиальные отложения пойменной террасы Иртыша, представлены суглинками мощностью 4–9 м, ниже песками и супесями мощностью 10–12 м;

 аллювиально-пролювиальные отложения малых водотоков мощностью 4–6 м, представлены тяжелыми суглинками и суглинистыми илами, прослоями суглинка. В верхних горизонтах, на застроенной территории, отложения перекрыты нередко техногенными грунтами, содержащими примеси бытовых отходов и строительного мусора;

 озерно-болотные и болотные отложения остаточных и вторичных водоемов и долинообразных понижений мощность 2–3 м, представлены торфяниками черного цвета, гумусированными и заторфованными суглинками, иногда илами;

 техногенные образования в виде насыпных и намытых мелких и пылеватых песков, в пределах застроенной части поймы – суглинки с примесями строительного мусора и бытовых отходов.

В гидрогеологическом отношении территория посёлка Сумкино относится к юго-западной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. По гидрогеологическим и гидродинамическим условиям подземных вод выделяются две гидродинамические зоны. Первая зона включает ряд водоносных горизонтов четвертичных и палеогеновых отложений, залегающих выше толщи чеганских глин, которые служат региональным водоупором. Водоносные горизонты, залегающие ниже толщи чеганских глин, относятся ко второй гидродинамической зоне – зоне затрудненного водообмена и характеризуются повышенной и высокой минерализацией.

Основным продуктивным водоносным горизонтом является атлымский, имеющий повсеместное распространение. Водовмещающие породы – пески от мелкозернистых до среднезернистых, эффективной мощностью до 40–60 м. Глубина залегания горизонта изменяется от 60 до 80 м. Воды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 25–35 м. Водообильность горизонта достаточно высокая, производительность скважин достигает 7,0–15 л/сек.

По химическому составу воды горизонта относятся к гидрокарбонатно-кальциево-натриевому типу. Минерализация вод изменяется от 0,6 до 0,9 г/дм3, содержание основных компонентов удовлетворяет требованиям ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. 
Общие требования к организации и методам контроля качества». Общая жесткость –               3-7 мг-экв/дм3. В воде отмечается повышенное содержание железа, перед подачей воды потребителю необходимо её обезжелезивание.

Атлымский водоносный горизонт широко используется в настоящее время для целей водоснабжения артезианскими скважинами на проектируемой территории посёлка Сумкино (2-я очередь).

В инженерно-геологическом отношении большую часть проектируемой территории можно отнести  к  ограниченно-благоприятной для освоения:  повсеместно грунтовые воды залегают ближе 2 м от поверхности, широко развиты грунты с пониженной несущей способностью. Грунтовые воды гидравлически связаны с поверхностными водами р. Иртыша и находятся в условиях подтопления.

Грунты верхней зоны характеризуются пестрым литологическим составом и не выдержаны, как по мощности, так и по простиранию. Они представлены суглинками от тугопластичной до текучепластичной консистенции, илами текучепластичными, супесями текучей консистенции, песками от пылеватых до среднезернистых насыщенных водой. Грунты, как правило, характеризуются пониженной несущей способностью (условное расчетное сопротивление 1,0–1,5 кГс/см2), а на отдельных участках с низкой несущей способностью (менее 1,0 кГс/см2).

К неблагоприятным для освоения территориям относятся территории, затопляемые паводками, 1 % обеспеченности.

## Комплексная оценка состояния окружающей среды

В качестве основных факторов, влияющих на состояние здоровья и безопасность проживания населения, учитывается следующее:

уровень загрязнения воздуха;

загрязнение почв;

степень загрязнения вод в поверхностных водоёмах;

площадь озеленения;

возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории и пр.);

микроклиматические особенности территории;

уровень шумового дискомфорта;

наличие физических факторов воздействия.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха

Анализ уровня загрязнения воздуха на проектируемой территории приведен по материалам наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на 3 постах в г. Тобольске. Состояние атмосферного воздуха в 2010 году характеризовалось высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, обусловленным высокой концентрацией формальдегида и бенз(а)пирена:

среднегодовая концентрация формальдегида 3 ПДКс.с. (среднесуточная предельно допустимая концентрация), максимальная за год 2,7 ПДКм.р. (максимальная разовая предельно допустимая концентрация);

бенз(а)пирена 2,6 ПДКс.с (среднесуточная предельно допустимая концентрация) и  6,6 ПДКм.р.. (максимальная разовая предельно допустимая концентрация).

Содержание других определяемых примесей характеризовалось следующим:

среднегодовые и максимальные из разовых концентрации диоксида серы не превышали 10% от предельно допустимых значений;

среднегодовая концентрация оксида углерода  и фенола стабилизировалась на уровне 0,7 ПДКс.с.;

среднегодовая концентрация взвешенных веществ сохранилась на уровне 2009 года – 1,3 ПДКс.с.;

среднегодовая концентрация диоксида азота составила 1,2 ПДКс.с. (при 1,3 ПДКс.с. в 2009 году);

среднегодовая концентрация оксида азота снизилась на 12% и составила 1,4 ПДКс.с. (1,6 ПДКс.с. в 2009 году).

Содержание в воздухе тяжелых металлов (железо, магний, марганец, медь, никель, хром, цинк) было низким: их среднегодовые и максимальные концентрации не превышали десятых долей ПДК.

Индекс загрязнения атмосферы г. Тобольска был равен 3. За период с 2001 года уровень загрязнения воздуха по большинству показателей снизился.

Среднегодовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида и диоксида азота, фенола стабильно сохранялись на уровне, не превышающем                      0,5 ПДКс.с. Отмечено превышение среднесуточной допустимой нормы только по формальдегиду в 1,7 раза. Содержание в воздухе тяжелых металлов (железо, магний, марганец, медь, хром, цинк, свинец) было низким, их среднегодовые концентрации не превышали сотых долей ПДКс.с. Наличие в воздухе кадмия и никеля не зафиксировано.

В настоящее время на проектируемой территории нет промышленных предприятий и объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух. Выбросы в атмосферу поступают преимущественно от автотранспорта.

Загрязнение почвы

Негативное воздействие на почвенный покров на территории посёлка Сумкино  связано со следующими факторами:

запыление;

осаждение газообразных химически активных соединений;

загрязнение твердыми промышленными, бытовыми отходами;

загрязнение химическими элементами (выбросы автотранспорта, промышленных предприятий);

строительными работами.

Превышений ПДК солей тяжелых металлов и радиоактивных веществ в почве проектируемой территории не установлено.

Степень загрязнения вод в поверхностных водоёмах

Большая доля загрязняющих веществ поступает в водные объекты с дождевыми и талыми водами с прилегающих неблагоустроенных территорий селитебной застройки и территорий гаражей, несанкционированных свалок мусора, расположенных в прибрежной части оз. Саускановского.

Отвод сточных вод с территории жилой застройки обеспечивается посредством выгребов. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения.

Озеленение территории

Свободная от застройки территория в границах проекта планировки занята разнообразной луговой и лугово-болотной травяной растительностью, а также зарослями ивы. С северо-запада  к проектируемой территории примыкает массив городских лесов.

В целом система зеленых насаждений на проектируемой территории не развита и требует благоустройства при обязательном сохранении естественной древесно-кустарниковой растительности.

Возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов

Территория в границах проекта планировки характеризуется  неглубоким залеганием грунтовых вод (ближе 2 м от поверхности), широким  развитием грунтов с пониженной несущей способностью.  Грунтовые воды гидравлически связаны с поверхностными водами р. Иртыша и находятся в условиях подтопления.

Кроме этого территория расположена в пределах центральной переходной поймы           р. Иртыша, которая полностью затапливается паводками 1 % обеспеченности.

Наличие физических факторов воздействия

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов.

На проектируемой территории не предусматривается размещение источников электромагнитных излучений, для которых необходимо проведение дополнительных мероприятий по защите населения от воздействия электрического поля.

Уровень шумового дискомфорта

Основным источником внешнего шума на территории посёлка Сумкино является автотранспорт.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях, защищаемых от шума объектов, следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами.

В качестве экранов следует применять искусственные и естественные элементы рельефа местности (выемки, галереи, насыпи, холмы и др.), а также зеленые насаждения.

Зеленые насаждения на территории проекта планировки играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к антропогенным воздействиям в жилом районе и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

Для уменьшения шумового дискомфорта на проектируемой территории предлагается:

усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий;

использование при реконструкции и новом строительстве специальных шумозащитных окон.

В целом в настоящий период экологическая ситуация на проектируемой территории благоприятная: отсутствуют промышленные предприятия и объекты являющиеся источниками загрязнения окружающей среды,  территория находится на значительном удалении от основных промышленных производств г. Тобольска.

## Характеристика площадки строительства

Рабочий поселок Сумкино находится  в южной части Тобольского городского округа на берегу озера Саускановское. С территорией города Тобольска посёлок Сумкино связывает автомобильная дорога общего пользования федерального значения Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Проект планировки разработан на территорию поселка Сумкино (2-я очередь), расположенную в юго-восточной части рабочего поселка Сумкино и пространственно ограниченную: с запада - промышленным предприятием и кварталами малоэтажной жилой застройки по ул. Водников, с юга  и востока – озером Саускановским, с северо-востока - землями сельскохозяйственного назначения, с севера – городскими лесами. Севернее территории поселка Сумкино (2-я очередь) расположен хвойный бор, что делает данную территорию комфортным местом для проживания. Основная часть существующей застройки и объектов обслуживания  рабочего поселка Сумкино находится западнее территории проекта планировки.

Существующая жилая застройка в границах проекта планировки сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки и объектами культового и коммунально-бытового назначения: церковь и мечеть, гаражи, котельная. Остальная территория занята огородами и природным ландшафтом.

Площадь проектируемого участка составляет 123,7 Га.

# Описание и обоснование проектных решений

## Архитектурно-планировочные решения

В соответствии с Генеральным планом городского округа г. Тобольск, разработанным ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» г. Санкт-Петербург, 2007 г. (далее по тексту Генеральный план 2007г.), проектируемая территория - посёлок Сумкино (2-я очередь) относится к функциональным зонам индивидуальной жилой застройки и  малоэтажной жилой застройки.

В основе архитектурно-планировочного решения лежит создание комфортной и гармоничной среды. Центром композиции на территории посёлка Сумкино (2-я очередь) является парково-прогулочная зона с водоемами и  площадками, предназначенными для отдыха населения.

Проектом планировки предполагается:

упорядочение существующей жилой застройки (размещение участков для строительства индивидуальных жилых домов);

снос и новое строительство гаражей индивидуального транспорта;

строительство торгового комплекса в северной части поселка Сумкино (2-я очередь).

Из общего количества участков, предложенных для размещения объектов капитального строительства, под строительство индивидуальных жилых домов предусмотрены 250 участков, под иные объекты - 5 участков.

В проекте планировки посёлка Сумкино (2-я очередь) для планируемого размещения объектов капитального строительства установлены следующие зоны:

малоэтажной жилой застройки;

индивидуальной жилой застройки;

торгового назначения и общественного питания;

культового назначения;

коммунально-складского назначения;

электроснабжения;

теплоснабжения;

автомобильного транспорта;

озелененных территорий общего пользования;

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

## Жилищная сфера

Существующее положение.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение,  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов  – это приоритетные цели жилищной политики.

На момент разработки проекта планировки площадь жилых территорий микрорайона составляет 34,5 га, в том числе:

индивидуальная жилая застройка - 34,2 га (99%);

малоэтажная жилая застройка - 0,3 га (1%).

Общая площадь существующего жилищного фонда микрорайона составляет 13,5 тыс. кв. м – 232 дома, в том числе 100% действующий.

Действующий жилищный фонд представлен одноквартирными жилыми домами, доля которых составляет 98% от общего объема жилищного фонда, и многоквартирными жилыми домами – 2%.

Структура действующего жилищного фонда микрорайона Сумкино приведена в Таблица 1.

Таблица 1 Структура действующего жилищного фонда

| Вид застройки | Всего |
| --- | --- |
|  | Площадь общая, тыс. кв. м | % | Количество |
| Одноквартирный жилой дом, 1эт. | 11,5 | 85 | 225 |
| Одноквартирный жилой дом, 2эт. | 0,3 | 2 | 2 |
| Многоквартирный жилой дом, 1эт. | 0,4 | 3 | 3 |
| Многоквартирный жилой дом, 2эт | 1,3 | 10 | 2 |
| Итого | 13,5 | 100 | 232 |

Расчетная численность населения на момент разработки проекта планировки составляет 761 человек, расчет произведен по следующим принятым параметрам:

средний размер семьи – 3 человека (для одноквартирных домов);

фактическая обеспеченность жильем – 21 кв. м/чел (для многоквартирных домов).

Средний показатель жилищной обеспеченности населения составляет 18 кв. м/чел.

Плотность населения на жилых территориях – 22 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. Характеристика жилых домов, попавших в СЗЗ, представлена в Таблица 2.

Таблица 2 Действующий жилищный фонд, находящийся в СЗЗ

| Наименование объекта имеющего СЗЗ | Наименование объекта, размещённого в СЗЗ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Гаражи | Одноквартирный жилой дом | 14 |
| Гаражи | Многоквартирный жилой дом | 3 |
| Итого | 17 |

Из приведенной таблицы видно, что в санитарно-защитной зоне расположено 17 домов суммарной общей площадью порядка 1,2 тыс. кв. м, что составляет  9% от действующего жилищного фонда.

Таким образом, можно сделать следующие выводы о развитии жилищной сферы микрорайона:

основную долю жилых территорий микрорайона составляет индивидуальная жилая застройка (99%);

основная доля жилья приходится на одноквартирные жилые дома (98%);

средняя обеспеченность населения общей площадью жилого  фонда составляет 18 кв. м на человека;

плотность населения на жилых территориях – 22 чел./га;

9% существующего жилищного фонда расположены на территориях с градостроительными ограничениями.

Проектное положение.

На конец срока разработки проекта планировки площадь жилых территорий микрорайона должна увеличиться до 65,4 га (на 90%), в том числе:

индивидуальная жилая застройка - 65,1 га (рост на 90%);

малоэтажная жилая застройка - 0,3 га (без изменений).

Решениями проекта планировки предлагаются к сносу индивидуальные жилые дома общей площадью 0,4 тыс. кв. м (9 домов).

Общая площадь жилищного строительства должна составить 20,0 тыс. кв. м (148% действующего жилищного фонда). К концу срока реализации проекта планировки с учетом сохраняемого и нового жилищного строительства прогнозируется увеличение общей площади жилищного фонда до 33,1 тыс. кв. м. Плотность жилой застройки не должна превысить 0,5 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда на 1 га жилой зоны.

Структура проектного жилищного фонда представлена в Таблица 3.

Таблица 3 Структура проектного жилищного фонда

| Наименование объекта | Сохраняемый | Проектируемый | Проектный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь общая, тыс.кв. м | % | Кол-во домов | Площадь общая, тыс.кв. м | % | Кол-во домов | Площадь общая, тыс.кв. м | % | Кол-во домов |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 11,1 | 85 | 216 | 20,0 | 100 | 250 | 31,1 | 94 | 466 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 0,3 | 2 | 2 | - | - | - | 0,3 | 1 | 2 |
| Многоквартирный жилой дом, 1эт. | 0,4 | 3 | 3 | - | - | - | 0,4 | 1 | 3 |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 1,3 | 10 | 2 | - | - | - | 1,3 | 4 | 2 |
| Итого | 13,1 | 100 | 223 | 20,0 | 100 | 250 | 33,1 | 100 | 473 |

Таким образом, проектируемый жилищный фонд микрорайона представлен одноэтажными индивидуальными жилыми домами.

На конец разработки проекта планировки расчетная численность населения должна увеличиться до 1,5 тысяч человек (рост на 95%).

Расчет осуществлен исходя из среднего размера семьи – 3 человека.

В сохраняемом жилищном фонде расчетное количество проживающих принято в соответствии с существующим положением.

Плотность населения на жилых территориях должна увеличиться до 23 чел./га (рост на 4,5%).

Средний показатель жилищной обеспеченности населения должен составить порядка 22 кв. м/чел (рост на 22%).

Таким образом, можно сделать следующие выводы о развитии жилищной сферы микрорайона:

жилые территории микрорайона, основная доля которых приходится на индивидуальную жилую застройку (90%), должны увеличиться до 65,4 га (рост на 90%) - 53% в общей площади проекта планировки;

основную долю жилья должны составить одноквартирные жилые дома (95%);

плотность населения на жилых территориях должна достигнуть порядка 23 чел./га (рост 4,5%);

средняя обеспеченность населения общей площадью жилого  фонда должна составить 22 кв. м на человека (рост на 22%).

Кроме того, при проектировании необходимо учесть, что потребность микрорайона в объектах социального обслуживания планируется удовлетворять за счет близлежащей многоквартирной жилой застройки.

## Предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения

Расчетная численность населения, проживающего в границах проекта планировки, определена в количестве 761 человек.

На момент разработки проекта планировки на территории микрорайона размещены следующие объекты:

магазин на 50 кв. м торговой площади (мощность определена экспертно);

церковь;

мечеть.

На конец разработки проекта планировки расчетная численность микрорайона должна увеличиться до 1,5 тысяч человек (на 95%), в том числе 80 человек – проживающие в многоквартирных жилых домах.

По генеральному плану городского округа г. Тобольск возрастная структура микрорайона Сумкино имеет следующий вид (Таблица 4).

Таблица 4 Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Численность населения, человек | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного возраста | 267 | 18 |
| Трудоспособного возраста | 742 | 50 |
| Старше трудоспособного возраста | 475 | 32 |
| Итого: | 1484 | 100 |

Потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам градостроительного проектирования Тюменской области (утверждены постановлением Правительства Тюменской области от 14.09.2010 N 261-п).

Оценка потребности населения в объектах социально-бытового обслуживания на конец срока реализации проекта планировки представлена в Таблице 5.

Таблица 5 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец срока реализации проекта планировки (численность населения - 1,5 тыс. чел.)

| № п/п | Наименование | Норматив | Мс. | Норма | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | 85% детей дошкольного возраста | 0 | 87 | -87 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащихся | 100% (1-9 классы) | 0 | 146 | -146 |
|  |  | 75% (10-11 классы) |  |  |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, мест | 10% школьников | 0 | 15 | -15 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 4 | Стационары, коек | 8,63 на 1000 жителей | 0 | 13 | -13 |
| 5 | Амбулатории | 19,04 на 1000 жителей | 0 | 28 | -28 |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения, га | 0,9 на 1000 человек | 0 | 1,3 | -1,3 |
| 7 | Спортивные залы, кв. м площади пола | 80 на 1000 человек | 0 | 119 | -119 |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 8 | Клубы, мест | 80 на 1000 человек | 0 | 119 | -119 |
| 9 | Библиотеки, тыс. ед. хранения | 4 тыс. ед. хранения на 1000 человек | 0 | 6 | -6 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 10 | Магазины, кв. м торговой площади | 280 на 1000 человек | 50 | 416 | -366 |
| 11 | Предприятия общественного питания, мест | 40 на 1000 человек | 0 | 59 | -59 |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 9 на 1000 человек | 0 | 10 | -10 |
| 13 | Прачечные, кг белья в смену | 120 на 1000 человек | 0 | 178 | -178 |
| 14 | Химчистки, кг вещей в смену | 11,4 на 1000 человек | 0 | 17 | -17 |
| 15 | Бани, мест | 5 на 1000 человек | 0 | 7 | -7 |
|  | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
| 16 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место | 1 на 2-3 тыс. человек | 0 | 1 | -1 |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 17 | Пожарные депо, автомобилей | 1 депо на 2 автомобиля | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Гостиницы, мест | 6 на 1000 человек | 0 | 9 | -9 |
| Примечание* |  |  |  |  |
|  | - мощность определена методом экспертной оценки |

В соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень объектов местного значения, запланированных проектом планировки к размещению:

детский сад на 90 мест;

объект торговли на 50 кв. м торговой площади;

торговый комплекс на 400 кв. м торговой площади;

кафе на 65 мест.

Других объектов социальной сферы к размещению в микрорайоне Сумкино не предлагается. Потребность в них будет удовлетворяться за счет близлежащих территорий многоквартирной жилой застройки.

## Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

### Водоснабжение

Сведения о существующей системе водоснабжения

На территории поселка Сумкино (2-я очередь) действует централизованная система водоснабжения.

Источником централизованного водоснабжения поселка Сумкино (2-я очередь) являются подземные воды локального водозабора, расположенного за границей проекта планировки.

Схема водопроводных сетей поселка Сумкино (2-я очередь) кольцевая с тупиковыми отводами до потребителей. Сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм.

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры

При разработке проектных решений учтены требования РНГП Тюменской области, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по развитию существующей системы водоснабжения поселка Сумкино (2-я очередь).

Система водоснабжения предусмотрена объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии с техническими условиями от 23.09.2011 № 1817, выданными Тобольским филиалом ОАО "Тепло Тюмени", подключение проектируемого объекта "Проект планировки п. Сумкино (2-я очередь)" осуществлено к действующим водопроводным сетям  поселка Сумкино.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения проектируемой жилой застройки централизованным водоснабжением предусмотрено строительство кольцевых водопроводных сетей по улицам 1-я и 2-я Береговая диаметром 110 мм. По ул. 3-я Береговая предусмотрена перекладка существующей сети диаметром  63 мм на диаметр 110 мм.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 9,7 км.

Проектные водопроводные сети прокладываются вдоль дорог. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных  водопроводных сетей до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении принимаются согласно РНГП Тюменской области. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принимаются в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Санитарная  охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и водопроводов питьевого назначения» ширина санитарно – защитной полосы водопровода, проходящего по застроенной территории, и возможность ее организации составляет 10 м.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водопровода:

в пределах санитарно–защитной полосы водопровода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.); на участках водопровода, граничащих с указанными загрязнителями, следует использовать полиэтиленовые трубы;

не допускается прокладка водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

Сведения о требуемом напоре в водопроводной сети

Минимальный свободный напор в сети водопровода поселка Сумкино (2-я очередь) при минимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли составляет 14 м (максимальная этажность поселка Сумкино (2-я очередь) - два этажа).

Перечень мероприятий по учету водопотребления

С целью рационального использования питьевой воды предлагается комплекс водосберегающих мер: установка водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение, развитие нормативно-правовой базы, стимулирующей экономию воды.

Сведения о расчетном расходе воды

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается, с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п.2.1                              СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселка количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4  СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с  учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства города. Количество поливок принято 1 (одна)  в сутки.

Расчет водопотребления приведен ниже (Таблица 6).

Таблица 6  Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды поселка Сумкино (2-я очередь)

| № | Наименование | Население | Норма водопотребления л.сут./чел. | Среднесуточ. расход воды м³/сут | К max.сут | Макс.суточный расход воды, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 1484 | 200 | 296.80 | 1,2 | 385.84 |
| 2 | Местное производство и неучтенные расходы, 10 % |  |  | 74.20 | 1,2 | 74.20 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 1484 | 50 | 29.68 | - | 38.58 |
|  | Всего |  |  | 400.68 |  | 498.62 |

Расход воды на наружное пожаротушение в поселке Сумкино (2-я очередь) принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа.

Трехчасовой пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, расположенных на водозаборных сооружениях. Пополнение пожарного запаса производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды в часы минимального водопотребления.

### Водоотведение

Сведения о существующей системе водоотведения

На территории п. Сумкино (2-я очередь) система водоотведения комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Централизованный отвод сточных вод осуществляется от котельной, расположенной в юго-западной части территории п. Сумкино (2-я очередь). Стоки транспортируются безнапорным коллектором на канализационные очистные сооружения.

Отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки обеспечивается посредством выгребов. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения.

Канализационные очистные сооружения расположены западнее п. Сумкино (2-я очередь), в створе ул. Набережная. Производительность очистных сооружений составляет 1700 м³/сут. Сброс очищенных сточных вод осуществляется безнапорным коллектором, проложенным по ул. 2-я Береговая, в Саускановское озеро.

Сведения о проектируемой системе водоотведения

Проектом планировки предусматривается строительство централизованной системы водоотведения на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки.

Отвод сточных вод предлагается осуществлять безнапорными коллекторами Ø 200 мм на две проектируемые канализационные насосные станции.

Транспортировку стоков от КНС осуществить напорным коллектором  2Ø110 мм протяженностью 1,4 км.

Общая протяженность проектируемых безнапорных канализационных сетей составляет 4,7 км, напорных канализационных сетей - 1,9 км.

Канализационные очистные сооружения в настоящее время работают не на полную мощность, увеличение производительности не требуется.

Расчетные значения расхода сточных вод поселка Сумкино (2-я очередь) приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Расчетный расход сточных вод поселка Сумкино (2-я очередь)

| № | Наименование | Население | Норма водоотведения л.сут./чел. | Среднесуточ. расход сточных вод м³/сут | К сут | Макс.суточный расход сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 1493 | 200 | 296.80 | 1,2 | 356.16 |
| 2 | Местное производство и неучтенные расходы, 10 % |  |  | 29.68 | 1,2 | 35.62 |
|  | Всего |  |  | 326.48 |  | 391.78 |

### Теплоснабжение

Раздел выполнен с учётом РНГП Тюменской области.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с               ТСН 23-313-2000 Тюменской области:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления –

минус 39 °С;

средняя температура за отопительный период – минус 8,1 °С;

продолжительность отопительного периода – 232 суток.

Проектом планировки предусматривается сохранение схемы теплоснабжения существующей застройки от индивидуальных газовых котлов и существующих котельных, расположенных по ул. Октябрьская.

Теплоснабжение проектируемых зданий кафе и магазина, расположенных по улице Набережная, предусматривается от существующей котельной, расположенной в юго-западной части поселка Сумкино (2-я очередь).

Теплоснабжение проектируемой общественно-деловой застройки, не подключенной к котельным, а также проектируемой индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76* «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий,  относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а  так же к учреждениям отдыха, проектом предусмотрено  от отдельно-стоящих индивидуальных газовых котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для проектируемого здания детского сада.

Расчетные тепловые нагрузки поселка Сумкино (2-я очередь) приведены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Расчетные тепловые нагрузки поселка Сумкино (2-я очередь)

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение от существующей котельной по ул. Октябрьская |
| 1 | Многоквартирные жилые дома (2 дома) | 1325 | 0,083 | 0 | 0,017 | 0,1 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 52 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,005 |
| Всего: | 0,087 | 0 | 0,018 | 0,105 |
| Централизованное теплоснабжение от существующей котельной в юго-западной части поселка Сумкино (2-я очередь) |
| 1 | Кафе | 240 | 0,015 | 0,013 | 0,001 | 0,029 |
| 2 | Магазин | 59 | 0,004 | 0,003 | 0,0003 | 0,007 |
| Всего: | 0,02 | 0,015 | 0,001 | 0,037 |
| Индивидуальная котельная |
| 1 | Детский сад | 1061 | 0,087 | 0,06 | 0,003 | 0,15 |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 31872 | 2,379 | 0 | 0,418 | 2,797 |
| 2 | Общественные здания | 1221 | 0,072 | 0,065 | 0,006 | 0,143 |
| Всего: | 2,45 | 0,065 | 0,424 | 2,94 |
| Итого: | 2,645 | 0,14 | 0,447 | 3,232 |

Общее теплопотребление поселка Сумкино (2-я очередь) составит 3,232 Гкал/ч                (10281 Гкал/год).

Для развития системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 1,15 Гкал/ч.

### Газоснабжение

Раздел выполнен с учётом РНГП Тюменской области.

Территория поселка Сумкино (2-я очередь) газифицирована. Источником газоснабжения является газопровод среднего давления диаметром 225 мм, а также два газорегуляторных пункта (ГРП).

Природный газ используется для следующих нужд:

приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение потребителей индивидуальной жилой застройки;

отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

По числу ступеней регулирования давления, применяемых в газораспределительных сетях, система газораспределения 2-х ступенчатая:

от головного газорегуляторного пункта (ГГРП) запитываются газопроводы среднего  давления (0,3 МПа), подводящие газ к котельной и ГРП;

от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – полиэтилен. Прокладка трубопроводов выполнена подземно. Подача газа к потребителям выполнена по тупиковой схеме.

Анализ современного состояния системы газораспределения, установил:

распределительными газопроводами среднего и низкого давления территория поселка Сумкино (2-я очередь) охвачена полностью;

газопроводы не закольцованы, что не в полной мере обеспечивает надежность газораспределительной системы.

Основной задачей является реконструкция и строительство газораспределительных сетей в сложившейся застройке с учетом развития территории поселка Сумкино.

Система газораспределения предусматривается смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов. По числу ступеней регулирования давления газораспределительная система сохраняется 2-х ступенчатая.

Для подачи газа потребителям проектируемой жилой и общественно-деловой застройки необходимо строительство газопроводов среднего давления, а также перенос двух ГРПШ с территории улично-дорожной сети. Проектируемые газопроводы подключаются к существующей газораспределительной системе. Точкой подключения, согласно письму ОАО "Тюменьмежрайгаз" от 21.09.11г. №420/11, является газопровод среднего давления диаметром 225 мм.

Охват централизованным газоснабжением индивидуальной жилой застройки принят на конец срока реализации проекта планировки– 100%.

Для определения расходов газа  на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Укрупненные показатели потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения и теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³) приняты 120 м³/год на 1 чел.

Расходы газа определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение», и численности населения.

Расчет газопотребления поселка Сумкино (2-я очередь) приведен ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Расчет газопотребления поселка Сумкино (2-я очередь)

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 1484 | 99 | 178080 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | - | 368 | 1186250 |
| 3 | Котельная в юго-западной части поселка Сумкино | - | 13 | 44250 |
| 4 | Котельная детского сада | - | 19 | 43625 |
|  | Итого: | 1484 | 499 | 1452205 |

Для развития централизованной системы газораспределения предусмотрены следующие мероприятия:

вынос двух ГРПШ с территории улично-дорожной сети;

строительство газопроводов среднего и низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 9,9 км.

В целях обеспечения сохранности распределительных газопроводов и газопроводов-вводов с установленной на них арматурой, создания нормальных условий их эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878, устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб (при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода) в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10-ти метров от границ этих  объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производят при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального транспорта и перехода пешеходов.

### Электроснабжение

Раздел выполнен с учётом РНГП Тюменской области.

#### Электроснабжение 10 кВ

Категория электроснабжения объектов – III, за исключением детского сада (I категория),  согласно СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий».

Для электроснабжения потребителей приняты к установке двутрансформаторные подстанции. Проектируемые трансформаторные подстанции  ТП 10/0,4 кВ соединены по магистральной схеме, подключены от существующих линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ.  Предусматривается строительство трех трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ №1, №2 и №3.

Подключение проектируемых ТП 10/0,4  №1, №2 и №3 предусмотреть воздушными линиями электропередачи 10 кВ от существующих ЛЭП 10 кВ. Общая протяженность проектных воздушных линий электропередачи составит 0,6 км.

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

#### Электроснабжение 0,4 кВ

Электроснабжение потребителей электрической энергии 0,4 кВ проектом планировки предлагается осуществлять от четырех сохраняемых и трех проектных ТП 10/0,4 кВ, находящихся и предусмотренных к размещению на территории поселка Сумкино (2-я очередь). Основные потребители электроэнергии поселка Сумкино (2-я очередь) – существующие и проектные индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе. Электроприемники жилых домов в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к третьей категории и запитываются от распределительных устройств напряжением до 1 кВ (РУ-0,4 кВ) трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода типа СИП-2А. От РУ-0,4 кВ  линии электропередачи распределительных сетей 0,4 кВ (ЛЭП 0,4 кВ)  выполнить на совместных с наружным освещением железобетонных опорах по типовому проекту арх. 20.0096 «Переходные железобетонные опоры  для совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ-0.4кВ и СИП для освещения». Наружное освещение территории поселка Сумкино (2-я очередь) выполнить светильниками типа ЖКУ с лампами высокого давления натриевыми типа ДнАТ, устанавливаемыми на проектируемых опорах.

Общая протяженность проектных воздушных ЛЭП-0,4 кВ - порядка 11 км.

#### Сведения о количестве электроприемников и их расчетной  мощности

Расчет  электрических нагрузок проводился по удельной расчетной электрической нагрузке индивидуальных жилых домов на  основании раздела 2, глава 2.1, п. 2.1.1. (Изменённая редакция, Изм. 1999), п. 2.1.1.1 (Введён дополнительно, Изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчетная электрическая нагрузка индивидуальных жилых домов (коттеджей) Ркв кВт, приведенная к вводу жилого здания определяется по формуле:

Ркв = Ркв. уд. ( n

| где: Ркв. уд. - | удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж; |
| --- | --- |
| n - | количество коттеджей. |

Расчет электрических нагрузок проектной  ТП №1:

1 линия – 4,3 кВт/коттедж х 14 коттеджей =60,2 кВт;

2 линия – 4,7 кВт/ коттедж х 12 коттеджей =56,7 кВт;

3 линия – 4,7 кВт/ коттедж х 12 коттеджей =56,7 кВт;

4 линия – 6,5 кВт/ коттедж х 5 коттеджей =32,5 кВт;

5 линия – 45 кВт/детский сад х 1 детский сад = 135 кВт.

Расчетная мощность Ррасч.= 60,2+56,7+56,7+32,5+135=341,1 кВт;

COSφ=0,96

Полная мощность S=Ррасч./ COSφ=341,1/0,96=355,3 кВА.

К=1,2 (неучтенные мелкооптовые нагрузки).

355,3х1,2=426,4 кВА.

Коэффициент загрузки трансформатора Кз=426,4 кВА/800 кВА=0,53

Выбираем проектную ТП №1  мощностью 2х400 кВА.

Расчет электрических нагрузок  проектной ТП №2:

- 1 линия – 4,9 кВт/ коттедж х 11 коттеджей =53,9 кВт;

- 2 линия – 4,9 кВт/ коттедж х 11 коттеджей =53,9 кВт;

- 3 линия – 4,7 кВт/ коттедж х 12  коттеджей = 56,7 кВт;

4 линия – 4,3 кВт/коттедж х 14 коттеджей = 60,2 кВт;

- 5 линия – 4,9 кВт/ коттедж х 11 коттеджей = 53,9 кВт;

- 6 линия  – 4,9 кВт/ коттедж х 10 коттеджей = 49 кВт.

Расчетная мощность Ррасч.= 53,9 +53,9+56,7+60,2+53,9+49=327,6 кВт;

COSφ=0,96

Полная мощность S=Ррасч./ COSφ=327,6/0,96=341,3 кВА.

К=1,2 (неучтенные мелкооптовые нагрузки);

341,3х1,2=409,6 кВА

Коэффициент загрузки трансформатора Кз=409,6 кВА/800 кВА=0,51

Выбираем проектную ТП №2 мощностью 2х400 кВА

Расчет электрических нагрузок проектной ТП №3:

- 1 линия - 4,7 кВт/ коттедж х 13 коттеджей =61,1 кВт;

- 2 линия - 4,9 кВт/ коттедж х 10 коттеджей = 49;

- 3 линия - 4,9 кВт/ коттедж х 10 коттеджей = 49;

- 4 линия - 6,5 кВт/ коттедж х 7 коттеджей =45,5 кВт;

- 5 линия - 7 кВт/ коттедж х 8 коттеджей =56 кВт;

Расчетная мощность Ррасч.=61,1+49+49+45,5+56=260,6 кВт

COSφ=0,96

Полная мощность S=Ррасч./ COSφ=260,6/0,96=271,5 кВА

К=1,2 (неучтенные мелкооптовые нагрузки)

271,5х1,2=325,8 кВА

Коэффициент загрузки трансформатора Кз=325,8 кВА/500 кВА=0,65

Выбираем проектную ТП № 3 мощностью 2х250 кВА.

От проектных ТП 10/0,4 кВ №1, 2, 3 предлагается выполнить электроснабжение большей части основных потребителей электроэнергии предусмотренных к размещению на территории  поселка Сумкино (2-я очередь).

От существующих ТП 10/0,4 кВ предлагается выполнить электроснабжение потребителей, предусмотренных проектом планировки и попадающих в зону обслуживания данных подстанций, с присоединением к существующим распределительным электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

При росте нагрузки сверх расчетного уровня на существующих трансформаторных подстанциях, в результате присоединения дополнительных потребителей электрической энергии, предусмотреть увеличение мощности ТП 10/0,4 кВ посредством замены силовых трансформаторов более мощными.

### Связь и информатизация

Раздел выполнен с учётом РНГП Тюменской области.

Территория поселка Сумкино (2-я очередь) представляет собой  комплекс сохраняемых и проектируемых жилых зданий. Проектом планировки предлагается строительство 253 новых индивидуальных жилых домов, сохранение 230 индивидуальных жилых домов, в том числе 2-х многоквартирных жилых домов.

Телефонизация

Сети телефонизации поселка Сумкино (2-я очередь) выполнены в соответствии с техническими условиями на телефонизацию, выданными ОАО «Ростелеком» за № 33,12-27/5451 от 18.08.2011г.

Общая нагрузка поселка Сумкино (2-я очередь) составляет 510 абонентских номеров.

Нагрузка рассчитана исходя из количества  абонентских устройств, принятых в проекте планировке:

индивидуальные жилые дома (480 шт.)  с общим количеством пар – 480 пар;

многоквартирные жилые дома (2 шт.) – 18 пар;

торговый комплекс (1 объект) – 5 пар;

детский сад (1 объект) – 4 пары.

Для обеспечения сохраняемых и проектируемых жилых зданий телефонной связью проектом планировки предусматривается:

строительство 2-х канальной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110мм от существующей АТС-60, расположенной по адресу: поселок Сумкино, улица Гагарина, контейнер в районе здания школы;

установка магистрального распределительного шкафа емкостью 600х2, укомплектованного плинтами Krone;

установка 4-х распределительных шкафов емкостью 150х2, укомплектованных плинтами Krone, для распределения абонентской телефонной сети по поселку Сумкино (2-я очередь);

строительство 2-х канальной кабельной канализации из полиэтиленовых труб по территории поселка Сумкино (2-я очередь);

прокладка магистральных распределительных кабелей ТППЗП расчетной емкости между распределительными шкафами по территории поселка Сумкино (2-я очередь).

Численность производственного штата обслуживающего персонала линейных сооружений ГТС определяется по нормативам численности, приведенных в НТП 112-2000 «Городские и сельские телефонные сети».

Численность производственного штата для технического обслуживания сетей телефонизации  приведена ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Показатели численности производственного штата для технического обслуживания сетей телефонизации  поселка Сумкино (2-я очередь)

|  | Численность штата |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
| Наименование сооружений и подразделений |  | инже- нер перв. кате- гории | инже- нер второй кате- гории | инже- нер | ст. эл. мех. | электро- механик | эл. монтер | опе- ратор | ка- бель- щик- спай- щик | сле- сарь | под- соб- ный рабо-чий |
| 1 Кабельно- канализацион-ные сооружения | 0,268 | 0,020 | - | 0,048 | 0,053 | 0,037 | 0,057 | - | 0,039 | 0,014 | - |
| 2 Абонентские устройства | 0,153 | - | 0,020 | 0,025 | - | 0,025 | 0,083 | - | - | - | - |
| 3 Измери-тельная группа | 0,051 | 0,007 | - | - | - | 0,017 | 0,027 | - | - | - | - |
| 4 Группа техучета и паспортизации | 0,064 | - | 0,007 | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,020 | - | - | - | - |

Система коллективного приема телевидения

На территории поселка Сумкино (2-я очередь) предусматривается эфирное телевизионное вещание, осуществляемое филиалом РТРС  «Урало-Сибирский региональный центр».

Для приема всех транслируемых программ телевидения  здания оборудуются системой индивидуального и коллективного приема телевидения с установкой на кровле зданий 3-х антенн необходимых частотных диапазонов.

Основные показатели проекта планировки:

проектируемая 2-х канальная канализация (новая трасса) – 14,9 км;

каналокилометры - 29,8.

### Транспортная инфраструктура

Современное состояние

В настоящее время большая часть (65%) улиц и дорог поселка Сумкино (2-я очередь) имеет низший тип дорожной одежды. Основные показатели существующей улично-дорожной сети поселка Сумкино (2-я очередь) представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Показатели | Протяженность улиц/ площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/ м2 |
| --- | --- |
|  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| Протяженность улично-дорожной сети | 2,7 / 16700 | 2,7 / 7900 | 10,2 / 26600 | 15,6 / 51200 |

Поселок Сумкино (2-я очередь) имеет с западной стороны выход на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Тюмень - Тобольск – Ханты - Мансийск. Данная дорога обеспечивает поселок Сумкино (2-я очередь) транспортной связью с Тобольском и другими населенными пунктами, а так же служит выходом на общую транспортную сеть.

Маршруты движения общественного транспорта в границах территории проекта планировки отсутствует.

Для постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта на территории поселка Сумкино (2-я очередь) имеются гаражи индивидуального транспорта общей вместимостью 518 машино-мест.

В северной части территории поселка Сумкино (2-я очередь) на ул. Комсомольская находятся 2 пешеходных моста.

В настоящее время на проектируемой территории проживает  761  человека,  в том числе 41 человек в многоквартирных домах без приквартирных земельных участков. Расчетная современная обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями составляет порядка 165 автомобилей на 1000 жителей.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта местами постоянного хранения обозначены в РНГП Тюменской области. В соответствии  п. 8.5.1 РНГП Тюменской области следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Современная потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта определена, исходя из обеспеченности жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в многоквартирных домах без приквартирных земельных участков, и составляет 7 машино-мест. Так как потребность в местах постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта не превышает их наличие, то можно сделать вывод, что в настоящее время спрос на гаражи на территории поселка Сумкино (2-я очередь) удовлетворен. Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем с приквартирными земельными участками, осуществляется на территории приусадебных участков.

При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети, оценке размещения объектов хранения автотранспорта, а так же при анализе обеспеченности легкового автотранспорта сооружениями для его хранения, выявлены следующие основные проблемы, ограничивающие и осложняющие устойчивое развитие проектируемой территории:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям РНГП Тюменской области;

отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа;

низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети – отсутствие на многих улицах тротуаров, озеленения, отсутствие организованного стока ливневых вод с проезжих частей;

размещение некоторых сооружений постоянного хранения индивидуального автотранспорта не соответствует требованиям CанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Проектные решения

В целях развития транспортной инфраструктуры территории поселка Сумкино (2-я очередь)  предлагается реконструкция существующих и строительство новых магистральных улиц, улиц и дорог местного значения и проездов. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с таблицей 5 РНГП  Тюменской области и составляют:

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, с шириной проезжей части 7,0 м (в городских округах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.);

магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные, с шириной проезжей части 7,0 м;

улицы и дороги местного значения в жилой застройке, с шириной проезжей части 6,0 м;

проезды основные, с шириной проезжей части 6,0 м.

Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети на территории поселка Сумкино (2-я очередь) представлены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения - магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные - улицы и дороги местного значения в жилой застройке - проезды основные | км км км км км | 15,9 1,6 3,0 10,9 0,4 |

Проектными решениями предлагается обеспечить поселок Сумкино (2-я очередь) с северной стороны выходом на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск.

Для движения пешеходов вдоль магистральных улиц и улиц местного значения  необходимо предусмотреть тротуары, согласно таблице 5 РНГП  Тюменской области.

Для обеспечения населения местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта, с учетом количества жителей, размещаемых в многоквартирных жилых домах без приквартирных земельных участков  (41 человек) и в соответствии с расчетной потребностью (300 машин на 1000 жителей) проектом планировки предлагаются следующие мероприятия:

строительство гаражей индивидуального транспорта общей вместимостью 190 машино-мест;

реконструкция гаражей индивидуального транспорта с доведением общей вместимости до 157 машино-мест;

сохранение гаражей индивидуального транспорта общей вместимостью 108 машино-мест.

Размещение объектов хранения транспортных средств необходимо осуществлять с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, не затронутые реконструкцией и строительством, сохраняются. Объекты, не соответствующие требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ликвидируются.

Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на территории приусадебных участков.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Территория проекта планировки поселка Сумкино (2-я очередь) расположена в южной части Тобольского городского округа. Общий уклон рельефа направлен в восточную часть к озеру Саускановское. Анализ современного состояния территории показал, что для осуществления застройки, прокладки улиц и дорог необходимо произвести подсыпку территории в юго-восточной части проектируемой территории. Для защиты территории поселка Сумкино (2-я очередь) от подтопления необходимо предусмотреть строительство дамбы по юго-восточному контуру проектируемой территории.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку по дорогам и проездам. Проектом планировки предусмотрено строительство канализации открытого типа вдоль магистральных улиц, улиц и дорог местного значения.

Поверхностный водоотвод ливневых стоков осуществляется с площади 123,7 га. Далее поверхностные стоки по проектируемой системе ливневой канализации отводятся на очистные сооружения ливневых стоков. Очистные сооружения располагаются в восточной части территории поселка Сумкино. После очистных сооружений сброс воды производится посредством водопропускной трубы в озеро Саускановское.

Расчет дождевых вод

Расчет объемов сточных вод производился на основании требований СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Согласно п.2.11 СНиП 2.04.03-85 расходы дождевых вод следует определять по методу предельных интенсивностей по формуле:

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока;

А, п — параметры,  определяемые  согласно п. 2.12 СНиП 2.04.03-85;

F — расчетная площадь стока, га, определяемая согласно п. 2.14 СНиП 2.04.03-85;

tr — расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин, и определяемая согласно п. 2.15 СНиП 2.04.03-85.

Площадь проектируемого участка составляет 123,7 га.

n = 0,48

tr = 5 мин.

q20 = 60 л/с

Площадь покрытий и  кровли зданий -  14,6  га.

Zmid = 0,32 для кровли зданий и асфальтобетонные покрытия дорог;

Площадь участков индивидуальной жилой застройки -  60,7 га.

Zmid  = 0,038 для участков индивидуальной жилой застройки;

Площадь озеленения - 6,9 га.

Zmid  = 0,038 для газонов;

Общий расход дождевых вод:

Основные показатели по  инженерной подготовке проектируемой территории составили:

общая длина железобетонных лотков 32000 м;

общее количество труб и их длина 81 шт./ 1015 м.;

общее количество очистных сооружений 1 шт;

протяженность дамбы 2030 м.

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводных сооружений представлены на  "Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории"

# Обеспечение пожарной безопасности

Территория  поселка Сумкино (2-я очередь) расположена в границах города Тобольска,  который отнесен к группе по гражданской обороне, поэтому на рассматриваемую территорию распространяются специальные требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

На проектируемой территории не хранятся и не перерабатываются взрывопожароопасные вещества, а также химически и радиационно-опасные вещества.

Проезды  и  подъезды к зданиям на  проектируемой  территории выполнены  в  соответствии  с  требованиями приложения 1 РНГП Тюменской области.

Опасными  событиями,  которые могут  оказать  влияние на безопасность людей на территории поселка Сумкино (2-я очередь), могут быть пожары, вызванные коротким замыканием в электропроводке или нарушением противопожарных норм, и аварии на трассах энергоснабжения.

Анализ опасностей, связанных с возможными авариями в зданиях на проектируемой территории, показывает, что максимальный ущерб жильцам и персоналу может быть нанесен при пожаре, основной причиной которого может  стать неисправность электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности.

Таблица 13 Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения кВт/мІ | Расстояния, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49.0 | 10 |
| Ожоги II степени | 27.4 | 13 |
| Ожоги I степени | 9.6 | 16 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1.4 | 45 |

Таблица 14 Повреждение зданий и воздействие на человека

| Характер повреждения элементов зданий и воздействие на человека | Значения интенсивности теплового излучения кВт/мІ |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (Т воспл=300є С) разрушение |
| 10 минут | 30 |
| 30 минут | 20 |
| 50 минут | 15 |
| Кирпичные конструкции (Т воспл=700є С) разрушение |
| 10 минут | 95 |
| 30 минут | 55 |
| 50 минут | 35 |
| Летальный исход |
| 10 секунд | 45 |
| 30 секунд | 35 |
| 1 минута | 20 |
| 10 минут | 10 |
| Ожог 2-й степени |
| 10 секунд | 20 |
| 30 секунд | 10,5 |
| 1 минута | 8 |
| 10 минут | 6 |

Ориентировочное время развития пожара до полного охвата здания огнем может составить менее 2-х часов.  Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего здания.  Людские потери со смертельным исходом вне зданий маловероятны.  Безопасное расстояние при пожаре для людей составит 16 м.  Дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100 м.

Для  целей  пожаротушения  проектом  планировки предусматривается  кольцевая  водопроводная  сеть  с пожарными гидрантами.

Планировочное  решение  поселка Сумкино (2-я очередь) обеспечивает  возможность  проезда  пожарных машин к жилым домам и общественным зданиям.

Для ликвидации возможного пожара в общественных зданиях предусмотреть огнетушители ручные (переносные). Для организации проведения эвакуации людей из общественных зданий обязательным условием является размещение в местах скопления людей планов эвакуации.

Для своевременного обнаружения пожара и места его возникновения в жилых зданиях необходимо предусмотреть установку системы пожарной сигнализации в помещениях квартир. К ним относятся: пожарные извещатели ручные ИПР-И, дымовые ИП-212-3СУ, автономные оптико-электронные дымовые извещатели «ИП 212-50СУ». Сигнал тревоги охранно-пожарной сигнализации в офисах дублируется звуковой и световой сигнализацией снаружи здания. Система оповещения людей в магазинах организуется с помощью установки звуковых оповещателей 12 В «Свирель». Необходимо предусмотреть автоматическое отключение вентиляции в помещениях при возникновении пожара.

Бесперебойное питание приемно-контрольных приборов и щита автоматики обеспечивается через источники резервного питания.

# Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне

Согласно исходным данным по ИТМ ГОЧС, представленным Главным управлением МЧС России по Тюменской области, зонированию по СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» территория поселка Сумкино (2-я очередь) находится:

в зоне возможных сильных разрушений;

в зоне возможного химического заражения;

в зоне возможного опасного радиационного заражения (загрязнения);

вне зоны светомаскировки.

## Обоснование удаления объекта от категорированных по гражданской обороне  объектов и городов, зон катастрофического затопления

Территория поселка Сумкино (2-я очередь) не относится к объектам хранения  сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), взрывчатых веществ и материалов, легко воспламеняющихся и  горючих  веществ.

Проектируемый  газопровод  является газораспределительной  сетью,  следовательно, действия  п.п. 3.7-3.11 СНиП 2.01.51-90 на  него  не  распространяются. На размещение данного объекта ограничения не установлены.

## Сведения об огнестойкости зданий и сооружений

Согласно исходным данным по инженерно-техническим мероприятиям ГОЧС, представленным Главным управлением МЧС России по Тюменской области, территория города Тобольска отнесена к группе по гражданской обороне, поэтому  на территорию поселка Сумкино (2-я очередь) распространяются  специальные  требования  СНиП 2.01.51-90 к  огнестойкости  зданий  и сооружений.

## Обоснование численности наибольшей рабочей смены объекта в военное время

Обслуживание    территории поселка Сумкино (2-я очередь)  предусматривается  вести  силами  существующего персонала ЖКХ г. Тобольска.

## Обоснование численности дежурного персонала, обеспечивающего жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности

Территория поселка Сумкино (2-я очередь) не относится к производственным объектам, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время, поэтому решения по данному пункту не принимались.

## Обоснование необходимости перемещения в другое место деятельности объекта в военное время

Проектируемый  комплекс  сооружений  на территории поселка Сумкино (2-я очередь)  является  стационарным  и  привязан  к  конкретной местности и технологическому процессу.

В военное время перемещение его в другое место не предусматривается.

## Решение по системам оповещения и управления гражданской обороны объекта

Специальных  систем  управления  комплексом  гражданской обороны (ГО)  в  проектной  документации  не предусматривается. Для  оповещения  и  управления  ГО  объекта  предполагается  использование телефонной и сотовой телефонной связи и согласовывается по схеме: органы ГО → организация, эксплуатирующая объект → обслуживающий персонал на объекте.

## Решения по безаварийной остановке технологического процесса проектируемых объектов

Безаварийная  остановка  технологического  процесса  газоснабжения  на  проектируемых объектах осуществляется путем вывода из эксплуатации источников потребления газа, перевода газа  на  продувочные  свечи  и  отключения  газопровода. Проектом планировки предусмотрена  надземная установка отключающих устройств: на врезке, перед ГРПШ, на отпайках.

## Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства»

Световая  маскировка  проводится  с  целью  создания  в  темное  время  суток  условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов.

В связи с тем, что территория, на которой располагается проектируемый объект, находится вне  зоны  светомаскировки, специальных  решений  по светомаскировочным мероприятиям проектом планировки не предусматривается.

Мероприятия  по  обеспечению  светомаскировки  производственных  огней  при  подаче сигнала «Воздушная  тревога» осуществляется  заблаговременно  за  счет  организационных мероприятий по обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения проектируемого объекта.

## Решения по защитным сооружениям гражданской обороны

В соответствии  с постановлением Правительства Тюменской области от 14.09.2010 № 260-п "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Тюменской области, документов территориального планирования  муниципальных образований Тюменской области" на территории поселка Сумкино (2-я очередь)   предусматривается организация защитных сооружений гражданской обороны.

В целях защиты людей, находящихся на территории поселка Сумкино (2-я очередь)  от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.).

## Перечень особо опасных производств

Техногенная чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, людей, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Согласно  Федеральному  закону от 21.07.97 № 116-ФЗ «О  промышленной  безопасности  опасных производственных объектов» среди проектируемых сетей опасным производственным объектом является проектируемый газопровод среднего давления.

На  проектируемом  оборудовании  основным  взрывопожароопасным  веществом является  природный  газ.

В соответствии с анализом природных условий предусматриваются следующие мероприятия по инженерной защите объектов газового хозяйства от опасных природных процессов:

глубина заложения газопровода из полиэтиленовых труб в целях исключения влияния морозного пучения на сохранность газопровода принята ниже 0,7 м от  нормативной глубины промерзания грунтов;

все выходы газопровода на поверхность земли, переходы «полиэтилен-сталь» обсыпаются непучинистым песчаным  грунтом.

## Определение зон основных поражающих факторов при авариях

Поражающими  факторами, воздействующими  на  людей  и  материальные  ценности  при аварии  на  газопроводе, в  общем  случае  являются: ударная  волна, открытый  огонь, тепловое излучение, осколочное поражение фрагментами трубопровода.

Образование волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под давлением из разрушенного участка трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении  газового  шлейфа (облака) и  расширении  продуктов  его  сгорания,  может сопровождаться разрушительной ударной волной.

При  воздействии  ударной  волны  наиболее  опасным  поражающим  фактором  является механическое воздействие, приводящее к частичному или полному разрушению промышленных объектов, находящихся в зоне ее действия, травмам и гибели персонала.

В  случае  взрыва  газовоздушной  смеси  возможны  гибель  и  поражение  персонала  и населения, находящегося внутри или в достаточной близости от газовоздушного облака. Кроме этого,  при  взрыве  газовоздушной  смеси возможно разрушение  зданий  и  оборудования  с последующим развитием аварии и воздействием других поражающих факторов.

Сгорание  парогазовой  смеси  в  открытом  пространстве  на  территории  объекта  может сопровождаться разрушительной ударной волной.

В соответствии с МДС 11-16.2002 «Методические рекомендациями по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», утверждённых МЧС России, по количеству погибших и частоте реализации опасности данный объект попадает в «Зону приемлемого риска». В связи с этим нет необходимости в разработке мероприятий по уменьшению риска.

Для исключения аварийных ситуаций на проектируемом объекте необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. Все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом с соблюдением необходимых мер безопасности.

## Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

Среди  проектируемых  сетей, в  которых  обращаются  опасные  вещества, является газопровод.

Проектом  планировки предусматривается испытание  газопровода  на  герметичность воздухом в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Обеспечение  высокой  степени  надежности  работы  проектируемых  трубопроводов достигается  прогрессивными  техническими  решениями, выбором  материалов  и  изделий  для строительства  трубопроводов, соответствующих  климатическим  условиям  и  технологическим параметрам эксплуатации. При этом самым эффективным способом обеспечения надежности и экологической безопасности является применение труб в антикоррозионном исполнении.

## Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта

Вдоль трассы газопровода и сооружений систем газоснабжения установлена охранная зона в  виде  участка  земной  поверхности, ограниченной  условными  линиями, проходящими  на расстоянии:

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода – 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны;
 	– 10 м  от  ГРПШ.

Для  предотвращения несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов ГРПШ и узлы запорной арматуры газопровода имеют ограждения. Калитки ограждения закрываются на замок.

Трансформаторные подстанции имеют ограждения, закрытые на замок.

## Описание и характеристики систем оповещения о чрезвычайных ситуациях

Организацию  оповещения  о  ЧС  персонала, работающего  на  проектируемых  объектах, предполагается организовывать путем применения средств оповещения (телефонная и мобильная телефонная связь).

При возникновении чрезвычайных ситуаций действия персонала согласовываются по общей схеме: персонал, обнаруживший аварию → организация МЧС → руководство эксплуатирующей организации → ремонтная бригада.  Документ, регламентирующий действия при возникновении ЧС, разрабатывается  организацией,  эксплуатирующей  объект ЖКХ  г. Тобольска, согласно  п.25 «Положения о системах оповещения населения», утверждённого приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376.

## Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения  из  зон ЧС  или  вероятной ЧС, а  также жизнеобеспечение  эвакуированных  в  районе размещения.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории поселка Сумкино (2-я очередь) предполагается использовать проектируемые дороги и подъезды ко всем проектируемым объектам.

## Характеристика рядом расположенных потенциально опасных объектов

Согласно  исходным  данным  и  требованиям  для  разработки  инженерно-технических мероприятий (ИТМ)  ГО  ЧС, предоставленным Главным Управлением МЧС России по Тюменской области, существует возможность попадания проектируемой территории в  зону  действия  поражающих  факторов  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций техногенного характера:

на участках, по которым возможна транспортировка опасных грузов, в том числе сжиженных углеводородных газов (СУГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), аварийно химически опасных веществ (АХОВ):

Тюмень-Тобольск-Сургут Свердловской железной дороги;

федеральной автомобильной дороге Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск.

на потенциально опасных объектах:

ООО "Тобольск-нефтехим" (г. Тобольск, промзона) – ХОО, ВПО – 1 степень химической опасности (хлор);

ОАО "Тепло Тюмени" Тобольский филиал, Жуковский водазабор (п. Жуковка) – ХОО, 2 степень  химической опасности (хлор);

ОАО "Тепло Тюмени" Тобольский филиал, Соколовский водазабор (с. Соколовка) – ХОО, 3 степень  химической опасности (хлор);

## Источники чрезвычайных ситуаций природного характера

Согласно исходным данным и требованиям по ИТМ ЧС, предоставленным Главным управлением МЧС России по Тюменской области, источниками ЧС природного характера для Тобольского района являются сильные осадки:

продолжительный дождь (течение воды и затопление территории);

сильные снегопады и метель (снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы);

град (ударная динамическая нагрузка);

сильные  морозы (температурные  деформации  конструкций, прорыв  коммуникаций  в результате низких температур);

сильный (шквальный) ветер (аэродинамические нагрузка на ограждающие конструкции);

грозы (электрические разряды).

Из  перечисленных  в  СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» факторов  опасности для территории поселка Сумкино (2-я очередь) характерна только пучинистость грунтов.

Грунты, залегающие  в  зоне  сезонного  промерзания, обладают  свойствами  морозного пучения, которое проявляется в неравномерном поднятии поверхностного слоя промерзающего грунта, сменяющегося осадкой последнего при оттаивании.

Климатические  воздействия, перечисленные  выше, не представляют  непосредственной опасности для жизни и  здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб  зданию и оборудованию, поэтому  должны быть предусмотрены  технические решения, направленные  на  максимальное  снижение  негативных  воздействий  от особо  опасных погодных явлений:

ливневые  дожди – затопление  территории  и  подтопление  фундаментов (предотвращается  сплошным  водонепроницаемым  асфальтовым  покрытием  и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации);

ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» элементы  зданий  объекта  рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с;

выпадение  снега – конструкции  кровли  рассчитываются  на  восприятие  снеговых нагрузок, установленных  СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки  и  воздействия»  для данного района строительства;

сильные  морозы – производительность  системы  отопления  рассчитывается  в соответствии  с  требованиями  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция  и кондиционирование»;

грозовые разряды – согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству  молниезащиты  зданий, сооружений  и  промышленных  зданий» предусматривается  защита  объекта  от  прямых  ударов  молнии  и  вторичных  ее  проявлений.

Проектируемая территория характеризуется  неглубоким залеганием грунтовых вод (ближе 2 м от поверхности), широким  развитием грунтов с пониженной несущей способностью.  Грунтовые воды гидравлически связаны с поверхностными водами р. Иртыша и находятся в условиях подтопления.

Кроме этого территория посёлка Сумкино (2-я очередь) расположена в пределах центральной переходной поймы р. Иртыша, которая полностью затапливается паводками       1 % обеспеченности.

При  строительстве  требуется  выполнение мероприятий, предусмотренных             СНиП 22.02-2003 «Инженерная  защита  территорий, зданий  и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

В целях защиты от затопления паводковыми водами в посёлке Сумкино построены дамбы и дороги-дамбы. На территории посёлка Сумкино (2-я очередь)  предусмотрен поверхностный водоотвод ливневых стоков.

# Технико-экономические показатели проекта ПЛАНИРОВКИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта планировки | га | 123,7 | 123,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах проекта планировки | 0,24 | 0,26 |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 34,1 | 66,5 |
|  |  | % | 27,55 | 53,77 |
| 1.1.3 | Делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
| 1.1.4 | Общественно-деловая | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 0,43 | - |
| 1.1.5 | Торгового назначения и общественного питания | га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,47 |
| 1.1.6 | Культового назначения | га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,47 |
| 1.1.7 | Коммунально-складского назначения | га | - | 2,0 |
|  |  | % | - | 1,58 |
| 1.1.8 | Инженерной инфраструктуры | га | 1,7 | - |
|  |  | % | 1,4 | - |
| 1.1.9 | Электроснабжения | га | - | 0 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.1.10 | Теплоснабжения | га | - | 1,6 |
|  |  | % | - | 1,29 |
| 1.1.11 | Транспортной инфраструктуры | га | 2,8 | - |
|  |  | % | 2,28 | - |
| 1.1.12 | Автомобильного транспорта | га | - | 2,9 |
|  |  | % | - | 2,37 |
| 1.1.13 | Городских лесов | га | 5,9 | 5,6 |
|  |  | % | 4,76 | 4,52 |
| 1.1.14 | Садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | га | 26,4 | 1,0 |
|  |  | % | 4,76 | 0,81 |
| 1.1.15 | Акваторий | га | 0,8 | - |
|  |  | % | 0,68 | - |
| 1.1.16 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 8,5 | 0,4 |
|  |  | % | 6,87 | 0,32 |
| 1.1.17 | Заболоченных территорий | га | 1,7 | - |
|  |  | % | 1,37 | - |
| 1.1.18 | Природного ландшафта | га | 17,5 | 4,6 |
|  |  | % | 14,16 | 3,73 |
| 1.1.19 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 6,9 |
|  |  | % | - | 5,61 |
| 1.1.20 | Улично-дорожная сеть | га | 23,4 | 30,7 |
|  |  | % | 18,92 | 24,82 |
| 1.2 | Из общей площади проекта планировки территории общего пользования | га | 123,7 | 123,7 |
|  |  | % |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 3,73 |
|  |  | % | - | 6,9 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 23,4 | 30,7 |
|  |  | % | 18,92 | 24,82 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | 100,3 | 89,27 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | тыс. чел. | 0,761 | 1,484 |
|  |  | % роста от существующей численности населения | - | 195 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 22 | 23 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 18 | 22 |
| 3.2 | Общий объем действующего жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | 13,5 | 33,1 |
|  |  | кол-во домов | 232 | 473 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | жилые дома этажностью 1 - 3 эт. | тыс. кв.м общей площади | 13,5 | 33,1 |
|  |  | кол-во домов | 232 | 473 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв.м общей площади | - | 20,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 250 |
|  |  | % от общ. объема действ. жил. фонда | - | 148 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | жилые дома этажностью 1 - 3 эт. | тыс. кв.м общей площади | - | 20,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 250 |
|  |  | % от общ. объема строящегося жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади | 13,1 | - |
|  |  | кол-во домов | 223 | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | 100 | - |
|  | в т. ч. в общем объеме сохраняемого жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | жилые дома этажностью 1- 3 эт. | тыс. кв.м общей площади | 13,1 | - |
|  |  | кол-во домов | 223 | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | 100 | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 0 | 90 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 0 | 61 |
| 4.2 | Объект торговли | кв. м торговой площади | 50 | 450 |
|  |  | кв. м торговой площади на 1000 чел. | 66 | 296 |
| 4.3 | Предприятия общественного питания | мест | 0 | 65 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 0 | 44 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 15,6 | 15,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы: | - |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения: |  |  |  |
|  | регулируемого движения | - | - | 1,6 |
|  | районного значения: | - |  |  |
|  | транспортно-пешеходные | - | - | 3,0 |
|  | - улицы и дороги местного значения в жилой застройке | - | - | 10,9 |
|  | - проезды основные | - | - | 0,4 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | маш.-мест | 518 | 455 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./сут сутки | - | 0,476 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./сут сутки | - | 0,440 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./сут | - | 0,036 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 6,0 | 13,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./сут | - | 0,400 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./сут | - | 0,364 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./сут | - | 0,036 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | 1,5 | 1,5 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 10281 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 10281 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/ч | - | 0,142 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/ч Гкал/ч | - | - |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 3,09 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) | км | 0,1 | 0,1 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 1,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 1,45 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 8,5 | 17,7 |
| 6.4.5 | Протяженность сетей среднего давления | км | 6,8 | 16,0 |
| 6.4.6 | Протяженность сетей низкого давления | км | 1,7 | 1,7 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абонентских номеров | - | 510 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,66 | 1,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,66 | 1,04 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | - |